Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 г.г.

Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 24.11.2010 № 18/03 «Об утверждении Генерального плана городского округа Железнодорожный» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Железнодорожный. |
| Основные разработчики программы | Администрация городского округа Железнодорожный. Муниципальные предприятия городского округа Железнодорожный. |
| Цель и задачи реализации Программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2011- 2020 г.г. Первый этап: 2011- 2012 г.г. Второй этап: 2013- 2020 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Финансовая потребность на осуществление программных мероприятий представлена в разделах основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; коммерческий результат: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; бюджетный результат: - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; социальный результат: - создание новых рабочих мест, увеличение объемов и повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов городского округа Железнодорожный и Администрация городского округа Железнодорожный в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с Генеральным планом городского округа Железнодорожный.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского округа Железнодорожный и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом городского округа Железнодорожный.

Цели и задачи Программы.

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа Железнодорожный Московской области, снижение эксплуатационных затрат, обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости.

Развитие теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения;

- обоснование предполагаемых направлений по развитию централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском округе Железнодорожный;

- обеспечение в полном объеме потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;

- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов.

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг населения, объектов соц. сферы и прочих потребителей;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение доступности предоставляемых ресурсов для потребителей.

Развитие электроснабжения.

- обеспечение существующих и застраиваемых территорий города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией;

- увеличение пропускных показателей сетей;

- создание энергоустойчивой системы электроснабжения;

- реализация программы энергосбережения;

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- улучшение экологического состояния;

- обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования

городской округ Железнодорожный Московской области

Перспективы развития города Железнодорожного.

Территория города в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городского округа Железнодорожный разделена на 8 планировочных районов:

1.Северное Кучино

2. Южное Кучино

3. Керамик

4. Павлино

5. Центральный

6. Восточный

7. Саввино

8. Купавна.

Население в разрезе планировочных районов Железнодорожного

| Планировочный район | На момент подготовки генерального плана 2009 г. | Расчётный срок на 2012г. | Прогноз генерального плана на 2020г. | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел | % |
| Всего: | 122,6 | 100 | 131,2 | 100 | 138,0 | 100 | 161,8 | 100 |
| Северное Кучино | 4,6 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 4,5 |
| Южное Кучино | 6,3 | 5,1 | 8,6 | 6,6 | 8,1 | 5,9 | 8,1 | 5,0 |
| Керамик | 9,2 | 7,5 | 9,5 | 7,2 | 8,2 | 6,0 | 10,2 | 6,2 |
| Павлино | 9,6 | 7,8 | 9,6 | 7,3 | 10,3 | 7,5 | 10,3 | 6,5 |
| Центральный | 44,7 | 36,5 | 48,3 | 36,8 | 45,6 | 33,0 | 60,6 | 37,4 |
| Восточный | 33,3 | 27,2 | 34,4 | 26,2 | 35,4 | 25,6 | 38,9 | 24,0 |
| Саввино | 6,4 | 4,2 | 7,3 | 5,6 | 15,2 | 11,0 | 17,7 | 10,9 |
| Купавна | 8,5 | 7,9 | 8,7 | 6,6 | 8,0 | 5,8 | 8,9 | 5,5 |

Жилищное строительство

Жилищный фонд городского округа Железнодорожный насчитывает 2692 жилых дома. Общая площадь жилых помещений - 3216,7 тысячи квадратных метров, в том числе фонд многоквартирных домов (включая муниципальные одноэтажные дома) – 3023,7 тысяч квадратных метров (94%) и индивидуальных – 193 тысячи квадратных метров (6%).

В среднем на одного жителя приходилось 21,7 квадратных метра общей площади. На сегодня  эти показатели составляют соответственно 24,6 квадратных метра.

# Жилищный фонд в разрезе планировочных районов

| Планировочный район | Общая площадь | Количество единиц жилья (квартира+инд.дом) | Количество жилых домов | Количество проживающих (при средней обеспеченности 24,6 м2/чел), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | % | тыс. ед. | % | многоквартирные дома, ед. | индивидуальные дома, ед. |  |
| Всего: в том числе: | 3216,7 | 100,0 | 63,1 | 100,0 | 645 | 2047 | 131,2 |
| Северное Кучино | 124,1 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 33 | 325 | 5,4 |
| Южное Кучино | 197,8 | 6,1 | 4,1 | 6,5 | 30 | 150 | 8,8 |
| Керамик | 214,0 | 6,6 | 4,7 | 7,4 | 65 |  | 10,5 |
| Павлино | 245,2 | 7,6 | 4,5 | 7,1 | 25 |  | 13,8 |
| Центральный | 1221,4 | 38,0 | 25,1 | 39,9 | 229 | 175 | 47,5 |
| Восточный | 834,4 | 25,9 | 15,8 | 25,0 | 144 |  | 29,7 |
| Саввино | 155,7 | 4,9 | 3,0 | 4,8 | 71 | 392 | 7,7 |
| Купавна | 224,1 | 6,9 | 3,4 | 5,3 | 18 | 1005 | 7,8 |

Более 30 процентов жилищного фонда сконцентрировано в планировочном районе Центральный, насчитывающем 404 жилых дома общей площадью 1221,4 тысячи квадратных метров, в котором проживает около 44,7 тысячи человек – 33,3 процента от общей численности населения городского округа.

Частный фонд – 2047 индивидуальных домов размещается в планировочных районах: Купавна, Саввино, Ольгино, Южное Кучино, Северное Кучино и насчитывает 258,6 тысячи квадратных метров общей площади, в которых проживает около 10 тысяч человек – 7,5 процентов от общей численности населения городского округа.

Территориальным резервом под новое жилищное строительство располагают следующие планировочные районы:

- Саввино, Павлино, имеющие значительный по площади свободные от застройки участки;

- Центральный (Ольгино), Керамик, Восточный – участки реконструкции существующей застройки;

- Центральный – наряду с реконструкцией существующей застройки, свободные участки.

Перечень зон, предлагаемых под новое жилищное строительство с указанием условий их освоения, приведен в таблице и представляет собой основу для инвестиционной программы жилищного строительства в городском округе Железнодорожный.

Перспектива жилищного строительства.

Основные принципы жилищного строительства на территории городского округа Железнодорожный следующие:

- интенсивное освоение имеющихся свободных и активная реконструкция существующих жилых территорий;

- комплексное освоение зон нового жилищного строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта, объектами инженерного обеспечения и транспорта;

- снос ветхого и аварийного жилья в период расчётного срока – 58,1 тыс.кв.м:

в т.ч. расчетный срок 2012г. – 6,0  тыс.кв.м;

расчетный срок 2020г. – 52,1 тыс.кв.м

- увеличение объёма ввода жилья к 2015г. с дальнейшим строительством в год не менее 1 м2 на человека;

По прогнозу генплана жилищный фонд городского округа может составить 3792,9 тысяч квадратных метров общей площади и будет насчитывать 71,7 тысяч единиц жилья, в том числе: многоквартирный фонд 95% - 3584,8 тысяч квадратных метров и индивидуальный фонд 5% - 208,1 тысячи квадратных метров.

Жилищный фонд городского округа Железнодорожный.

| Тип застройки | Жилищный фонд на момент подготовки генплана, 2009 г. | Расчётный срок, 2012г | По прогнозу генплана, 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь, тыс.кв.м | процент к итогу, % | к-во единиц жилья, тыс ед. | общая площадь, тыс.кв.м | % | к-во единиц жилья, тыс ед. | общая площадь, тыс.кв.м | процент к итогу, % | к-во единиц жилья, тыс ед. |
| Всего: | 3021,0 | 100 | 52,3 | 3363,0 | 100 | 65,3 | 3792,9 | 100 | 73,5 |
| многоквартирная | 2825,9 | 94 | 50,3 | 3158,9 | 94 | 63,2 | 3584,8 | 95 | 71,7 |
| индивидуальная | 195,1 | 6 | 2,0 | 204,1 | 6 | 2,1 | 208,1 | 5 | 2,3 |

###### Объём нового строительства.

Объём нового строительства на расчётный срок – 348 тысяч квадратных метров или 14980 единиц жилья.

-многоквартирный фонд 97 % - 333 тысяч квадратных метров –  6050 тыс. квартир;

-индивидуальный фонд    3 % -  15 тысячи квадратных метров - 150 домов.

В целом объём нового строительства, предлагаемый генеральным планом, составит 1172 тысяч квадратных метров или 21300 единиц жилья.

- многоквартирный фонд 97 % - 1138 тысяч квадратных метров – 20700 квартир;

- индивидуальный фонд     3 % -  19 тысяч квадратных метров - 190 домов.

Типология нового жилищного строительства.

В период расчётного срока к освоению предполагается 10 зон (Центральный, Центр-1,  квартал ул. Лесной, м-н Ольгино, Северное Кучино, Южное Кучино, Павлино-2, Саввино, Купавна) – 129,5 га (в т.ч. первая очередь – 59,6 га, вторая очередь – 69,9).

- на свободных территориях –  8 зон – 108,1 га

- на реконструируемых территориях – 2  зоны (Ольгино ул.Шестая, Саввино) – 21,4 га

- застройка многоэтажными жилыми домами – 7 зон (Центральный, Центр-1, Центр-2, Северное Кучино, Южное Кучино, Павлино, Саввино) – 100,8 га (в т.ч. первая очередь – 40,7 га, вторая очередь – 60,1) – 1107,1 тыс.кв.м – 20148 квартиры

- застройка малоэтажными жилыми домами – 1 зона (Саввино) – 12,6 га  (в т.ч. первая очередь – 6,0 га, вторая очередь – 6,6 га) – 30,9 тыс.кв.м – 552 квартиры

- застройка индивидуальными жилыми домами – 3 зоны (Северное Кучино, Саввино, Купавна)  – 16,1 га (в т.ч. первая очередь – 12,9 га, вторая очередь – 3,2) – 19 тыс.кв.м

За пределами расчетного срока планируется освоение 5 зон (Керамик, Центральный, Восточный (Центр-2), Купавна, Саввино) общей площадью 206,8 га

1 зона рассматриваются как резервная: м-н Саввино ( в границах улиц Саввинская – Калинина – 1 Мая) под комплексную многоэтажную застройку 56,4 га.

Раздел.2.Теплоснабжение

При разработке раздела «Теплоснабжение» были использованы следующие материалы:

- Генеральный план г. Железнодорожного, (ГУП МО «НИиПИ градостроительства»,

2000 г.);

- Проект планировки микрорайона «Саввино», (ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 2008 г.);

- Проект планировки микрорайона «Центр-2», (НИиПИ генплана Москвы, 2008 г.)

- анкеты предприятий и ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный М.о.».

Общие климатические характеристики

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток.

Расчетная температура для расчета отопления: -280С

Средняя температура отопительного периода: -3,1 0С.

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (tint-tht) • Zht, 0С•сут.

Где tint-расчетная температура внутреннего воздуха  зданий, 0С;

Tht- средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, 0С

Zht- продолжительность отопительного периода, сут.

DaZ= (18+3,1)•214= 4515,4 0С сут.

Анализ состояния и проблем теплоснабжения

Теплоснабжение города осуществляется как централизованно так и децентрализовано от квартальных отопительных котельных, производственно-отопительных и индивидуальных источников теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилой фонд.

Основной теплоснабжающей организацией  в городе является ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный».

Суммарная тепловая мощность действующих отопительных котельных, приведенных в таблице №1, составляет, ориентировочно, 362,6 Гкал/час (420,6 МВт). Наиболее крупной является котельная № 7 по ул. Дачной с установленной мощностью 120 Гкал/час (139,2 МВт).

Все котельные используют в качестве топлива природный газ. Котельные № 7 и № 10 имеют резервное топливо-мазут, котельная №18 и ГТУ ТЭЦ - дизтопливо

Ряд промышленных предприятий имеют свои источники теплоснабжения используемые как для технологических целей, так и для отопления.

Наибольшую тепловую мощность имеют котельные № 1 и № 2 В/ч 35533- 171,0 Гкал/час (198,3 МВт), используемые также для теплоснабжения жилой застройки (мкр. Павлино и др.). Данные котельные имеют резервное топливо мазут, остальные работают на природном газе.

Оборудование котельных находится в удовлетворительном состоянии и большинство имеет техническую возможность расширения. Теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих преимущественно на природном газе.

Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода.

Система теплоснабжения котельных города в основном «закрытая», двухтрубная от котельной до ЦТП и далее 4-х трубная до потребителя или 4-х трубная от котельной.

Тепловые сети котельной № 7 имеют перемычки с тепловыми сетями котельных № 2, № 8, №11, № 15 и № 17,  котельная № 9 -  с тепловыми сетями котельных № 1, котельной ООО «Кучинский кирпичный завод» и котельной В/ч 35533, котельная № 12 - с тепловыми сетями котельной № 13.

Котельная № 2 по ул. Калинина и № 8 по ул. Дачная работают по открытой схеме.

Регулирование отпуска тепла качественное по температурному графику.

Температурные графики тепловых сетей от котельных различные – 130-700С; 115-700С; 95-700С.

На балансе МУП «Теплосеть г. Железнодорожного» находятся, в общей сложности, 
37 ЦТП.

Тепловые сети проложены, преимущественно, подземно в каналах. Отдельные участки выполнены надземно. Общая протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении, составляет, примерно, 176,6 км (около 30 км в пенополиуретановой изоляции). Диаметры трубопроводов теплосетей колеблются от Ду=500 мм до Ду=32 мм. Сети имеют значительный процент износа.

В настоящее время теплоснабжение жилой застройки городского округа Железнодорожный, в основном, обеспечивает нормальные условия проживания населения, однако ООО «Теплосеть» не располагает резервом тепловой мощности.

Выводы:

1. В связи со строительством значительного количество жилья в последние годы в г. Железнодорожном отмечается дефицит тепловой энергии (мкр. «Ольгино», Центральный, мкр. Купавна и др.). Отдельные котельные имеют незначительный резерв.

2. Необходимо закончить перевод котельных на «закрытую» схему теплоснабжения.

3. При реконструкции тепловых сетей целесообразно предусмотреть закольцовку локальных источников теплоснабжения.

# Перечень отопительных и производственных котельных г. Железнодорожный

# Таблица №1

| Наименование и адрес котельной | Количество и тип установленных котлов | Производитель-ность Гкал/час | Топливо | Схема теплоснаб-жения | Температур-ный график тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отопительные котельные |
| 1. Котельная № 1 ул. Заводская, 12а, корп. 1 | ДКВР-6,5/13 3 котла | 18,0 | газ | закрытая | 115-700С |
| 2. Котельная № 2 ул. Калинина, д. 2Д | ДКВР-10/13 4 котла | 28,0 | газ | открытая | 130-700С |
| 3. Котельная № 3 ул. Народная, д. 2А | ДКВР-4/13 3 котла | 8,4 | газ | закрытая | 130-700С |
| 4. Котельная № 4 пр. Жуковского, д. 2а | ТВГ-4р 4 котла | 16,0 | газ | закрытая | 130-700С |
| 5. Котельная № 5 пос. Купавна ул. Цветочная, 1Д | «Универсал-6» 4 котла | 2,0 | газ | закрытая | 95-700С |
| 6. Котельная № 6 ул. Третья, д. 15Д | «Универсал-6» 2 котла | 0,4 | газ | закрытая | 95-700С |
| 7. Котельная № 7 ул. Дачная, 33д | ПТВМ-30М 4 котла ДКВР-4/13 2 котла | 120,0 | газ мазут | закрытая | 130-700С |
| 8. Котельная № 8 ул. Советская, д. 44Д | ДКВР-10/13 3 котла «VIESSMANN» 1 котел | 33,0 | газ | открытая | 130-700С |
| 9. Котельная № 9 Почтовый пер., д. 11Д | ДКВР-10/13 3 котла | 21,0 | газ | закрытая | 130-700С |
| 10. Котельная № 10 пос. Купавна, ул. Нахимова, д. 12Д | ДКВР-10/13 3 котла ДЕ-16-14 ГМ 2 котла | 43,4 | газ мазут | закрытая | 130-700С |
| 11. Котельная № 11 ул. Новая, д. 8Д | НР-18 11 котлов | 5,0 | газ | закрытая | 95-700С |
| 12. Котельная № 12 ул. Саввинская, д. 12Д | ДКВР-4/13 2 котла КВГМ-7,5 1 котла | 12,1 | газ | закрытая | 115-700С 95-700С |
| 13. Котельная № 13 ул. Саввинская, д. 10Г | КВГМ-10 1 котел ТВГ- 4р 1 котел «Ланкашир» 2 котла | 14,0 | газ | закрытая | 115-700С 105-700С |
| 14. Котельная № 14 ул. Автозаводская, д. 48Д | ДКВР-10/13 2 котла | 14,0 | газ | закрытая | 95-700С |
| 15. Котельная № 15 ул. Маяковского, д. 16В | ДКВР-6,5/13 3 котла | 18,0 | газ | закрытая | 115-700С 95-700С |
| 16. Котельная № 16 ул. Кооперативная, д. 28А | Универсал-6м 4 котла | 2,4 | газ | закрытая | 95-700С |
| 17. Котельная № 17 ул. Автозаводская, д. 4 стр. 5 | КВ3 1 котел КВ5 1 котел | 6,9 | газ | закрытая | 110-700С |
| 18. Котельная № 18 ул. Юбилейная (Строящаяся) | ЗИОСАБ-5000 4 котла | 17,24 | газ дизтопливо | закрытая | 115-700С |
| 19. Котельная № 19 Южное Кучино (Строящаяся) | КВ-ГМ-4,65-115П 4 котла | 15,993 | газ дизтопливо | закрытая | 115-700С |
| 20. ГТУ ТЭЦ мкр. Ольгино ул. Безымянный проезд (Строящаяся) | Котел-утилизатор КУВ 9,2/105 4 котла «VITOMAX-200 HW» 3 котла | 31,64 42,56 | газ дизтопливо | закрытая | 105-700С |
| 21. ООО «Веста-НТК» Мини-ТЭЦ ул. Кооперативная стр. 37а | Котел фирмы VIESSMANN – 200 КГУ 2 установки | 3,36 1,72 | газ, аварийное -.дизтопливо | закрытая | 105-700С |
| 22 Пристроенная котельная ул.Центральная, д.8 (строящаяся) | Котел КВ-1 – 2котла | 1,72 | газ | закрытая | 95-700С |
| Промышленные котельные |
| 1. Котельная ФГУП НИТИ ул. Дачная, 26 | КВГМ-20 2 котла ДЕ-10-14ГМ 2 котла | 40,0 20 т.пара/час | газ | закрытая | 130-700С |
| 2. Котельная ООО «Кучинский кирпичный завод» ул. Керамическая, 2б | ШБА-3 2 котла ШБА-7 2 котла | 27,8 49 т.пара/час | газ | закрытая | 130-700С |
| 3. Котельная ОАО «Мостермо-стекло» ул. Автозаводская, 48а | ДКВР-10/21 4 котла | 40 т.пара/час | газ | закрытая | 95-700С |
| 4. Котельная в/ч 35533 | № 1 «VITOMAX-200 HW» 2 котла ПТВМ-30М 3 котла (2 рабочих, 1 резервный) № 2 ДЕ-6,5-14 ГМ 2 котла КВГМ-30 3 котла | 73,0 98,0 | газ мазут газ мазут |  | 130-700С |
| 5. Котельная ЗАО «Минеральная вата» | ДКВР-20/13 1 котел ДКВР-6,5/13 3 котла | 25,0 | газ |  |  |

Проектное решение

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной   части генплана городского округа Железнодорожный и экономического раздела проекта.

Стратегией развития городского округа Железнодорожный предполагается повышение уровня комфортности проживания населения, при увеличении численности населения со 122,6 до 164,9 тыс. чел.

На перспективу общая площадь жилого фонда возрастает на 55%.

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет нового строительства жилых зданий после сноса ветхой и аварийной застройки, нового строительства на свободных территориях и путем реконструкции жилых зданий при улучшении теплофизических характеристик зданий.

Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», - для объектов социально-бытового назначения в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (издание  4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и по аналогичным проектам.

Расчетные данные по потребителям приведены в таблице № 2 с коэффициентом К=1,1, учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей.

Для перспективы определены следующие показатели по городскому округу:

- население – 164,9 тыс.чел.;

- общая площадь жилого фонда – 4495,9 тыс.м2.;

- расход тепловой энергии на жилищно-коммунальный сектор составит 662,968 МВт (571,525 Гкал/час).

В том числе:

- многоэтажная застройка – 437,352 МВт (377,028 Гкал/час);

- среднеэтажная застройка – 46,611 МВт (40,182 Гкал/час);

- малоэтажная застройка – 14,639 МВт (12,620 Гкал/час);

- индивидуальная застройка – 51,948 МВт (44,782 Гкал/час);

-учреждения социально-культурного и

коммунально-бытового обслуживания – 112,418 МВт (96,913 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому округу составит, ориентировочно, - 6230511 ГДж (1488061 Гкал).

На 2012 год расход тепловой энергии на жилищно-коммунальный сектор составит 468,370 МВт (403,767 Гкал/час).

Годовое потребление тепла – 4286443 ГДж (1023750 Гкал)

Централизованным теплоснабжением на перспективу предусматривается обеспечить новую и сохраняемую многоэтажную и малоэтажную застройку, учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также существующие и планируемые здания производственного назначения. Теплоснабжение усадебной застройки и коттеджей – от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Анализ распределения тепловых нагрузок на расчетный срок по планировочным районам приведен в таблицах №3; №4.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется, в основном, от собственных источников тепловой энергии, которые, в связи со снижением уровня производства, имеют резерв по мощности и нуждаются только в модернизации оборудования.

Основными источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора г.о. Железнодорожный, на расчетный срок, остаются котельные принадлежащие ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный». Внедрение при строительстве новых зданий эффективных теплоизоляционных материалов и энергосберегающих конструктивных решений позволяет прогнозировать увеличение расчетных тепловых потоков на теплоснабжение для перспективы на 38% при увеличении общей жилой площади (с учетом производственных площадей по муниципальной промышленной зоне) на 49%, то есть на 140 МВт.

По планировочным районам города для преодоления дефицита тепловой энергии в разделе теплоснабжения на перспективу предусматривается:

- «Северное Кучино»

Увеличение тепловых нагрузок в связи с новой многоэтажной застройкой предположительно составит 8,0 Гкал/час. Для обеспечения теплоснабжением новой застройки предусматривается строительство блочной котельной тепловой мощностью 10,0 МВт. Как вариант, возможна реконструкция  котельной № 4 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» с увеличением тепловой мощности для жилой застройки ул.Лесные Поляны.

Строительство пристроенных котельных к жилым домам для жилой застройки Леоновское шоссе владение 2.

- «Южное Кучино»

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок предполагается завершение строительства котельной № 19 тепловой мощностью 18,6 МВт,  развитие тепловых сетей от котельных в/ч. № 35533 и реконструкция котельной № 9;

- «Керамик»

Увеличение потребления тепла по данному планировочному району на расчетный срок незначительно (прирост составляет около 11 %). Теплоснабжение планировочного района осуществляется от котельных ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» № 1 и № 9 расположенной в районе «Южное Кучино» и перегруженной присоединенными потребителями, а также от котельной ООО «Кучинский керамический завод».

Целесообразно строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной тепловой мощностью, ориентировочно, 8-10 МВт в районе новой многоэтажной застройки. Основное топливо – природный газ;

- «Павлино»

Теплоснабжение планировочного района «Павлино» осуществляется полностью от котельных в/ч. 35533, через ЦТП и тепловые сети ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный».

Для развития теплоснабжения района необходимо строительство новых распределительных тепловых сетей при реконструкции существующих участков с увеличением диаметров трубопроводов, модернизация 2-3-х ЦТП и реконструкция котельных в/ч. 355333;

- «Центральный»

Данный планировочный район является наиболее крупным и развивающимся представленный, на расчетный срок, многоэтажной и средне этажной жилой застройкой.

В районе имеются маломощные котельные № 6 (0,4 Гкал/час) и № 16 (2,4 Гкал/час) ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный». Основными источниками тепла для района являются котельные № 15 и № 7.

Теплоснабжение жилой застройки на расчетный срок предполагается осуществлять (кроме существующих котельных):

-севернее железной дороги Москва – Нижний Новгород от мини ТЭЦ ООО «Веста-НТК» тепловой мощностью 10 МВт с переводом на нее нагрузок от котельной № 16;

- западная часть планировочного района от строящейся ГТУ ТЭЦ мкр. Ольгино, установленной тепловой мощностью 74 Гкал/час;

- южная часть планировочного района (Центр-2) от проектируемой котельной тепловой мощностью 280 Гкал/час.

- мкр. «Центральный», ул.Мяковского, вл.14  от строящейся котельной, тепловой мощностью 32,55Гкал/час.

Котельная ОАО «ДОК-6», попадающая в зону проектируемой застройки, ликвидируется.

- «Восточный»

В планируемом районе на расчетный срок за счет уменьшения средне этажной застройки планируется развитие многоэтажной с увеличением тепловой нагрузки более чем в три раза. Для обеспечения теплоснабжением планировочного района кроме существующих котельных ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» (№ 2; 7; 8; 11) предусматривается ввод  котельных  № 18 суммарной тепловой мощностью 17,2 Гкал/час. Предусматривается также устройство перемычек между тепловыми сетями строящихся и проектируемых котельных планировочных районов «Центральный» и «Саввино»;

- «Саввино»

Существующая жилая застройка обеспечивается теплом от котельных № 12 и №13 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» общей тепловой мощностью 26,1 Гкал/час.

Для теплоснабжения проектируемой застройки предусматривается строительства двух новых котельных. Котельной размещаемой в районе существующей котельной № 2 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» тепловой мощностью 10 Гкал/час и котельной размещаемой в северо-восточной части района тепловой мощностью 60 Гкал/час.

Котельная № 12 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» подлежит реконструкции с заменой котлов ДКВР-4/13 и установкой трех котлов КВГМ-7,56 с увеличением тепловой мощности до 26 Гкал/час.

В котельной № 13 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» целесообразно произвести замену устаревшего оборудования (котлы «Ланкашир») на новое.

Тепловые сети котельных № 12 и № 13 необходимо объединить с целью параллельной работы данных котельных.

В южной части планировочного района предполагается строительство новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью, ориентировочно, 6 Гкал/час;

- «Купавна»

Теплоснабжение планировочного района централизованное от котельной № 10 и маломощной № 5 ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный». Для обеспечения теплоснабжением новой застройки ведется строительство на территории ЦВМКГ ВМФ блочно-модульной котельной тепловой мощностью 9,3 МВт, работающей на существующую теплосеть. Котельную № 5 (2 Гкал/час) целесообразно ликвидировать с переключением тепловых нагрузок на котельную № 10.

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения города и снижения эксплуатационных затрат предлагается, в перспективе, объединение тепловых сетей наиболее крупных теплоисточников города (котельная № 7 ООО «Теплосети г. Железнодорожный», ГТУ ТЭЦ мкр. Ольгино и проектируемая котельная центрального планировочного района, ориентировочной тепловой мощностью 200 Гкал/час).

Температурный график проектируемых котельных предполагается 115 – 70 0С.

Основное топливо котельных – природный газ.

Схемы теплоснабжения – закрытые с преимущественным устройством индивидуальных

тепловых пунктов (ИТП) у потребителей.

На 2012 год

Для обеспечения теплоснабжением планируемой застройки предлагается в районе

Северное Кучино расширение котельной № 4 с увеличением тепловой мощности на 6 МВт,  строительство котельной № 19 в Южном Кучино тепловой мощностью 18,6 МВт.

В Центральном планировочном районе вводится в эксплуатацию ГТУ ТЭЦ мкр. Ольгино и предполагается закрытие маломощной котельной № 16 МУП «Теплосеть г. Железнодорожного» с переключением потребителей тепла на Мини-ТЭЦ ООО «Веста-НТК».

В Восточном планировочном районе  завершено строительство котельной № 18 с устройством перемычки с тепловыми сетями котельной  № 7.

В районе Саввино целесообразно провести замену физически и морально устаревшего оборудования (котлы «Ланкашир»).

В поселке Купавна, одноименного планировочного района, заканчивается строительство новой котельной тепловой мощностью 9,3 МВт и предусматривается ликвидация маломощной котельной № 5.

На данный период предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей отраженная на «схеме теплоснабжения и газоснабжения».

На 2020 год

Сценарием развития городского округа предполагается значительное развитие жилой застройки в планировочных районах Северное Кучино, Южное Кучино, Павлино и Саввино для теплоснабжения которых предлагается строительство новой котельной тепловой мощностью 10 МВт в Северном Кучино, строительство новых тепловых сетей от котельных в/ч 35533 в районах Южное Кучино и Павлино, строительство новой котельной тепловой мощностью, ориентировочно, 60 Гкал/час в планировочном районе Саввино и новых тепловых сетей с закольцовкой действующих котельных, расширение котельной № 2 и перевод ее на работу по закрытой схеме теплоснабжения. Основными направлениями развития системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на расчетный срок будут являться:

- сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения с дополнением локальными теплоисточниками и экономически обоснованным объединением теплоисточников в единую сеть;

- модернизация действующих котельных с установкой высокопроизводительного котельного оборудования и насосных агрегатов;

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 1300 С и более устойчивую к старению);

- применение в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их коррозионной стойкости;

- проведение работ по установке перемычек между теплосетями от разных теплоисточников;

- перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) блочного типа в домах повышенной этажности;

- установка теплоисточников у потребителей тепла;

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий;

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;

- диспетчеризации системы теплоснабжения городского округа и внедрение системы автоматического отпуска тепла;

- внедрение частотного регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторов крупных котельных и ЦТП.

# Расчетные тепловые нагрузки г.о. Железнодорожный

Таблица №2

| Планировочные образования и вид застройки | Современное состояние | На перспективу | в том числе на 2020 год | из него на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилого фонда (производственная) тыс. м2 | Население (рабочих мест) тыс. чел. | Расход тепла МВт | общая площадь жилого фонда (производственная) тыс. м2 | население (рабочих мест) тыс. чел | Тепловые потоки МВт | общая площадь жилого фонда (производственная) тыс. м2 | население (рабочих мест) тыс. чел | расход тепла МВт | общая площадь жилого фонда (производственная) тыс. м2 | население (рабочих мест) тыс. чел | расход тепла МВт |
|  |  |  |  |  |  | на отопление и вентиляцию | на ГВС | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка |
| Северное Кучино |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 48,8 | 1,9 | 5,216 | 125,8 | 4,5 | 9,026 | 4,060 | 13,086 | 125,8 | 4,5 | 13,086 | 95,8 | 3,6 | 10,122 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 45,2 | 2,0 | 6,064 | 45,2 | 1,8 | 4,259 | 1,625 | 5,884 | 45,2 | 1,8 | 5,884 | 45,2 | 1,8 | 5,884 |

| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 4,1 | 0,2 | 0,766 | 4,1 | 0,2 | 0,585 | 0,181 | 0,766 | 4,1 | 0,2 | 0,585 | 4,1 | 0,2 | 0,585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 14,3 | 0,5 | 2,492 | 21,2 | 0,7 | 3,025 | 0,632 | 3,657 | 21,2 | 0,7 | 3,657 | 21,2 | 0,7 | 3,657 |
| Итого: | 112,4 | 4,6 | 14,538 | 196,3 | 7,2 | 16,895 | 6,498 | 23,393 | 196,3 | 7,2 | 23,212 | 166,3 | 6,3 | 20,248 |
| Южное Кучино |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 129,8 | 5,1 | 13,915 | 199,8 | 7,1 | 14,336 | 6,407 | 20,743 | 199,8 | 7,1 | 20,743 | 161,8 | 6,2 | 17,204 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 6,7 | 0,3 | 0,902 | 6,7 | 0,3 | 0,631 | 0,271 | 0,902 | 6,7 | 0,3 | 0,902 | 6,7 | 0,3 | 0,902 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 10,9 | 0,5 | 2,006 | 10,9 | 0,5 | 1,555 | 0,451 | 2,006 | 10,9 | 0,5 | 2,006 | 10,9 | 0,5 | 2,006 |
| Индивидуальная жилая застройка | 11,4 | 0,4 | 1,988 | 6,5 | 0,2 | 0,928 | 0,180 | 1,108 | 6,5 | 0,2 | 1,108 | 6,5 | 0,2 | 1,108 |
| Итого: | 158,8 | 6,3 | 18,811 | 223,9 | 8,1 | 17,450 | 7,309 | 24,759 | 223,9 | 8,1 | 24,759 | 185,9 | 7,2 | 21,220 |
| Керамик |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 95,9 | 3,8 | 10,310 | 188,9 | 6,7 | 13,554 | 6,046 | 19,600 | 95,9 | 3,4 | 9,949 | 95,9 | 3,8 | 10,31 |

| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 86,1 | 3,7 | 11,452 | 86,1 | 3,4 | 8,113 | 3,068 | 11,181 | 86,1 | 3,4 | 11,181 | 86,1 | 3,7 | 11,452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 32,0 | 1,7 | 6,100 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | 32,0 | 1,4 | 5,830 | 32,0 | 1,7 | 6,100 |
| Итого: | 214,0 | 9,2 | 27,862 | 275,0 | 10,1 | 21,667 | 9,114 | 30,781 | 214,0 | 8,2 | 26,960 | 214,0 | 9,2 | 27,862 |
| Павлино |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 245,2 | 9,6 | 26,256 | 289,2 | 10,3 | 20,750 | 9,295 | 30,045 | 289,2 | 10,3 | 30,045 | 265,2 | 10,1 | 28,142 |
| Итого: | 245,2 | 9,6 | 26,256 | 289,2 | 10,3 | 20,750 | 9,295 | 30,045 | 289,2 | 10,3 | 30,045 | 265,2 | 10,1 | 28,142 |
| Центральный |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 946,8 | 37,5 | 101,773 | 1599,8 | 57,1 | 114,786 | 51,527 | 166,313 | 1153,8 | 41,2 | 119,964 | 1028,8 | 40,2 | 110,093 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 87,3 | 3,8 | 11,656 | 87,3 | 3,5 | 8,226 | 3,158 | 11,384 | 87,3 | 3,5 | 11,384 | 87,3 | 3,5 | 11,384 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 46,1 | 2,5 | 8,834 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,1 | 2,0 | 1,851 |
| Индивидуальная жилая застройка | 26,2 | 0,9 | 4,551 | -- | -- | -- | -- | -- | 26,2 | 0,9 | 4,551 | 26,2 | 0,9 | 4,551 |
| Итого: | 1106,4 | 44,7 | 126,814 | 1687,1 | 60,6 | 123,012 | 54,685 | 177,697 | 1267,3 | 45,6 | 135,899 | 1188,4 | 46,6 | 127,879 |
| Восточный |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 529,0 | 21,1 | 56,996 | 1017,0 | 36,3 | 72,970 | 32,757 | 105,727 | 687,0 | 24,5 | 71,401 | 613,0 | 23,9 | 65,550 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 246,1 | 10,6 | 32,755 | 65,5 | 2,6 | 6,172 | 2,346 | 8,518 | 246,1 | 9,7 | 31,944 | 246,1 | 9,7 | 31,944 |

| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 28,3 | 1,6 | 5,482 | 0,4 | 0,02 | 0,057 | 0,018 | 0,075 | 28,3 | 1,2 | 5,121 | 28,3 | 1,2 | 5,121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 1,0 | 0,03 | 0,169 | 1,0 | 0,03 | 0,142 | 0,027 | 0,169 | 1,0 | 0,03 | 0,169 | 1,0 | 0,03 | 0,169 |
| Итого: | 804,4 | 33,33 | 95,402 | 1083,9 | 38,95 | 79,341 | 35,148 | 114,489 | 962,4 | 35,43 | 108,635 | 888,4 | 34,83 | 102,784 |
| Саввино |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 47,8 | 1,9 | 3,432 | 256,8 | 9,2 | 18,425 | 8,302 | 26,727 | 256,8 | 9,2 | 26,727 | 96,8 | 3,7 | 10,284 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 41,9 | 1,9 | 5,663 | 26,7 | 1,1 | 2,516 | 0,993 | 3,509 | 41,9 | 1,7 | 5,482 | 41,9 | 1,7 | 5,482 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 17,5 | 0,9 | 3,309 | 57,5 | 2,5 | 8,205 | 2,256 | 10,461 | 57,5 | 2,5 | 10,461 | 36,5 | 1,6 | 4,883 |
| Индивидуальная жилая застройка | 48,5 | 1,7 | 8,455 | 146,5 | 4,9 | 20,906 | 4,422 | 25,328 | 54,5 | 1,8 | 9,401 | 50,5 | 1,7 | 8,740 |
| Итого: | 155,7 | 6,4 | 20,859 | 487,5 | 17,7 | 50,052 | 15,973 | 66,025 | 410,7 | 15,2 | 52,071 | 225,7 | 8,7 | 29,389 |
| Купавна |
| Многоэтажная жилая застройка (6-17 этажей) | 115,3 | 4,5 | 12,334 | 147,3 | 5,3 | 10,569 | 4,783 | 15,352 | 115,3 | 4,1 | 11,972 | 115,3 | 4,5 | 12,334 |
| Среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) | 11,9 | 0,5 | 1,572 | 7,7 | 0,3 | 0,725 | 0,271 | 0,996 | 11,9 | 0,5 | 1,572 | 11,9 | 0,5 | 1,572 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа (1-2 этажа) | 3,2 | 0,2 | 0,637 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 0,1 | 0,547 | 3,2 | 0,1 | 0,547 |
| Индивидуальная жилая застройка | 93,7 | 3,3 | 16,349 | 98,0 | 3,3 | 13,985 | 2,978 | 16,963 | 98,7 | 3,3 | 17,063 | 98,7 | 3,3 | 17,063 |

| Итого: | 224,1 | 8,5 | 30,892 | 253,0 | 8,9 | 25,279 | 8,032 | 33,311 | 229,1 | 8,0 | 31,154 | 229,1 | 8,4 | 31,516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по жилой застройке: | 3021,0 | 122,63 | 361,434 | 4495,9 | 161,85 | 354,446 | 146,054 | 500,500 | 3792,9 | 138,03 | 432,735 | 3363,0 | 131,33 | 389,04 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |
| Северное Кучино |
| Детский сад № 9 на 115 мест ул. Чаплыгина, д. 4 |  | 115 мест | 0,242 | -- | 115 мест | 0,146 | 0,096 | 0,242 | -- | 115 мест | 0,242 | -- | 115 мест | 0,242 |
| Детский сад на 140 мест | -- | -- | -- | 1,2 | 140 мест | 0,178 | 0,117 | 0,295 | 1,2 | 140 мест | 0,295 | 1,2 | 140 мест | 0,295 |
| Общеобразовательная школа на 1000 мест | -- | -- | -- | 7,5 | 1000 мест | 0,913 | 0,360 | 1,273 | 7,5 | 1000 мест | 1,273 | 7,5 | 1000 мест | 1,273 |
| Центр общественного обслуживания ул. Жуковского | -- | -- | -- | 0,3 | 0,02 | 0,033 | 0,012 | 0,045 | 0,3 | 0,02 | 0,045 | 0,3 | 0,02 | 0,045 |
| Общественно-деловые центры ул. Жуковского | -- | -- | -- | 2,0 | 0,1 | 0,272 | 0,013 | 0,285 | 2,0 | 0,1 | 0,285 | -- | -- | -- |
| Учреждение социального обслуживания (дом интернат для инвалидов и престарелых на 150 человек) | -- | -- | -- | 2,5 | 0,1 | 0,151 | 0,175 | 0,326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 0,242 | -- | -- | 1,693 | 0,773 | 2,466 | -- | -- | 2,140 | -- | -- | 1,855 |
| Южное Кучино |
| Детский сад № 4 на 95 мест ул. Почтовая, д. 4, стр. 1 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 95 мест | 0,137 | 0,092 | 0,229 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 9,5 мест | 0,229 |

| Детский сад № 11 на 145 мест ул. Центральная, д. 1а. | -- | 145 мест | 0,295 | -- | 145 мест | 0,178 | 0,117 | 0,295 | -- | 145 мест | 0,295 | -- | 145 мест | 0,295 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразовательная школа № 8 на 950 мест, реконструируемая до 1100 мест ул. Юннатов, д. 1 | -- | 1100 мест | 1,046 | 8,3 | 1100 мест | 0,786 | 0,260 | 1,046 | 8,3 | 1100 мест | 1,046 | -- | -- | -- |
| Торговый комплекс | -- | -- | -- | 0,5 | 0,03 | 0,118 | 0,074 | 0,192 | 0,5 | 0,03 | 0,192 | 0,5 | 0,03 | 0,192 |
| Детский сад на 70 мест | -- | -- | -- | 0,6 | 70 мест | 0,089 | 0,060 | 0,149 | 0,6 | 70 мест | 0,149 | -- | -- | -- |
| Детский центр искусств | -- | -- | -- | 1,4 | -- | 0,400 | 0,080 | 0,480 | 1,4 | -- | 0,480 | -- | -- | -- |
| Культурно-развлекательный центр | -- | -- | -- | 1,0 | 0,05 | 0,240 | 0,034 | 0,274 | 1,0 | 0,05 | 0,274 | -- | -- | -- |
| Торговый комплекс | -- | -- | -- | 0,5 | 0,05 | 0,118 | 0,074 | 0,192 | 0,5 | 0,05 | 0,192 | -- | -- | -- |
| Среднее специальное учебное заведение ул. Центральная | -- | -- | -- | 8,0 | 0,3 | 1,336 | 0,442 | 1,778 | 8,0 | 0,3 | 1,778 | -- | -- | -- |
| Общественно-деловой центр | -- | -- | -- | 3,5 | 0,1 | 0,400 | 0,084 | 0,484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 1,570 | -- | -- | 3,802 | 1,317 | 5,119 | -- | -- | 4,635 | -- | -- | 1,762 |
| Керамик |
| Детский сад № 13 на 127 мест ул. Свободы, д. 2а | -- | 127 мест | 0,269 | -- | 127 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | 127 мест | 0,269 | -- | 127 мест | 0,269 |
| Детский сад № 16 на 142 места ул. Заводская, д. 14а | -- | 142 места | 0,295 | -- | 142 места | 0,178 | 0,117 | 0,295 | -- | 142 места | 0,295 | -- | 142 места | 0,295 |

| Средняя образовательная школа № 4 на 1000 мест ул. Свободы, д. 4 | -- | 1000 мест | 1,273 | -- | 1000 мест | 0,913 | 0,360 | 1,273 | -- | 1000 мест | 1,273 | -- | 1000 мест | 1,273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя образовательная школа № 5 на 750 мест ул. Новосовихинское шоссе, д. 13 | -- | 750 мест | 1,155 | -- | 750 мест | 0,822 | 0,333 | 1,155 | -- | 750 мест | 1,155 | -- | 750 мест | 1,155 |
| Детский сад на 90 мест | -- | -- | -- | 0,8 | 90 мест | 0,200 | 0,164 | 0,364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Культурно-развлекательный центр | -- | -- | -- | 1,0 | 0,05 | 0,240 | 0,034 | 0,274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого | -- | -- | 2,992 | -- | -- | 2,515 | 1,115 | 3,630 | -- | -- | 2,992 | -- | -- | 2,992 |
| Павлино |
| Детский сад № 21 на 190 мест микрорайон Павлино, д. 20 | -- | 190 мест | 0,435 | -- | 190 мест | 0,292 | 0,143 | 0,435 | -- | 190 мест | 0,435 | -- | 190 мест | 0,435 |
| Средняя образовательная школа № 3 на 700 мест микрорайон Павлино | -- | 700 мест | 1,155 | -- | 700 мест | 0,822 | 0,333 | 1,155 | -- | 700 мест | 1,155 | -- | 700 мест | 1,155 |
| Средняя образовательная школа № 12 на 1176 мест микрорайон Павлин, строение 2/6 | -- | 1176 мест | 1,273 | -- | 1176 мест | 0,913 | 0,360 | 1,273 | -- | 1176 мест | 1,273 | -- | 1176 мест | 1,273 |
| Художественная школа на 280 мест микрорайон Павлин, д. 1, корп. 2 | -- | 280 мест | 0,487 | -- | 280 мест | 0,395 | 0,092 | 0,487 | -- | 280 мест | 0,487 | -- | 280 мест | 0,487 |
| Станция Юного техника микрорайон Павлино, д. 8 | -- | -- | 0,487 | -- | -- | 0,395 | 0,092 | 0,487 | -- | -- | 0,487 | -- | -- | 0,487 |
| Два детских сада на 180 мест | -- | -- | -- | 1,5 | 180 мест | 0,292 | 0,143 | 0,435 | 1,5 | 180 мест | 0,435 | 1,5 | 180 мест | 0,435 |

| Детский центр искусств | -- | -- | -- | 1,4 | -- | 0,199 | 0,101 | 0,300 | 1,4 | -- | 0,300 | 1,4 | -- | 0,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловой центр | -- | -- | -- | 0,5 | 0,03 | 0,070 | 0,060 | 0,130 | 0,5 | 0,03 | 0,130 | -- | -- | -- |
| Спортивный комплекс на Павлинском шоссе | -- | -- | -- | 2,0 | 0,05 | 0,298 | 0,348 | 0,646 | 2,0 | 0,05 | 0,646 | -- | -- | -- |
| Спортивный комплекс со стадионом | -- | -- | -- | 0,9 | 0,02 | 0,149 | 0,174 | 0,323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Центры общественного обслуживания | -- | -- | -- | 7,0 | 0,3 | 0,760 | 0,288 | 1,048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Учреждение социального обслуживания (интернат на 50 человек) | -- | -- | -- | 2,7 | 0,1 | 0,166 | 0,192 | 0,358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Учреждение социального обслуживания (интернат на 200 человек) | -- | -- | -- | 8,0 | 0,5 | 0,604 | 0,700 | 1,304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого | -- | -- | 3,837 | -- | -- | 5,355 | 3,026 | 8,381 | -- | -- | 5,348 | -- | -- | 2,982 |
| Центральный |
| Детский сад № 1 на 125 мест ул. Граничная, д. 22, стр. 1 | -- | 125 мест | 0,269 | -- | 125 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | 125 мест | 0,269 | -- | 125 мест | 0,269 |
| Детский сад № 21 на 195 мест ул. Калинина, д. 5а | -- | 195 мест | 0,435 | -- | 195 мест | 0,292 | 0,143 | 0,435 | -- | 195 мест | 0,435 | -- | 195 мест | 0,436 |
| Детский сад № 17 на 250 мест ул. Маяковского, д. 6 | -- | 250 мест | 0,557 | -- | 250 мест | 0,374 | 0,183 | 0,557 | -- | 250 мест | 0,557 | -- | 250 мест | 0,557 |
| Детский сад № 24 на 95 мест ул. Маяковского, д. 27 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 95 мест | 0,137 | 0,092 | 0,229 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 95 мест | 0,229 |
| Детский сад № 27 на 121 место ул. Маяковского, д. 7 | -- | 121 место | 0,269 | -- | 121 место | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | 121 место | 0,269 | -- | 121 место | 0,269 |

| Детский сад № 31 на 75 мест ул. Жилгородок, д. 14а | -- | 75 мест | 0,181 | -- | 75 мест | 0,108 | 0,073 | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя образовательная школа № 7 на 1000 мест ул. Октябрьская, д. 7 | -- | 1000 мест | 1,273 | -- | 1000 мест | 0,913 | 0,360 | 1,273 | -- | 1000 мест | 1,273 | -- | 1000 мест | 1,273 |
| Специальная (коррекционная) школа № 1 на 150 мест ул. Жилгородок, д. 35а | -- | 150 мест | 0,559 | -- | 150 мест | 0,285 | 0,274 | 0,559 | -- | 150 мест | 0,559 | -- | 150 мест | 0,559 |
| Лицей на 194 места ул. Граничная, д. 6 | -- | 194 места | 0,431 | -- | 194 места | 0,338 | 0,093 | 0,431 | -- | 194 места | 0,431 | -- | 194 места | 0,431 |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 на 300 мест ул. Граничная, д. 6 | -- | 300 мест | 0,487 | -- | 300 мест | 0,395 | 0,092 | 0,487 | -- | 300 мест | 0,487 | -- | 300 мест | 0,487 |
| Детская-юношеская спортивная школа на 1132 места ул. Октябрьская, д. 7 | -- | 1132 места | 1,014 | -- | 1132 места | 0,584 | 0,430 | 1,014 | -- | 1132 места | 1,014 | -- | 1132 места | 1,014 |
| Три детских сада на 420 мест | -- | -- | -- | 3,6 | 420 мест | 0,297 | 0,352 | 0,649 | 3,6 | 420 мест | 0,649 | 3,.6 | 420 мест | 0,649 |
| Две школы на 2400 мест | -- | -- | -- | 18,0 | 2400 мест | 2,425 | 0,741 | 3,166 | 18,0 | 2400 мест | 3,166 | 18,0 | 2400 мест | 3,166 |
| Культурно-развлекательный центр (по ул. Пролетарская) | -- | -- | -- | 1,0 | 0,05 | 0,144 | 0,020 | 0,164 | 1,0 | 0,05 | 0,164 | 1,0 | 0,05 | 0,164 |
| Зона деловой и коммерческой активности по ул. Октябрьская | -- | --- | -- | 7,0 | 0,3 | 0,952 | 0,091 | 1,043 | 7,0 | 0,3 | 1,043 | 7,0 | 0,3 | 1,043 |
| Автовокзал и станция | -- | -- | -- | 0,2 | 0,02 | 0,036 | 0,006 | 0,042 | 0,2 | 0,02 | 0,042 | 0,2 | 0,02 | 0,042 |

| Три детских сада на 420 мест | -- | -- | -- | 3,6 | 420 мест | 0,297 | 0,352 | 0,649 | 3,6 | 420 мест | 0,649 | -- | -- | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Две школы на 2400 мест | -- | -- | -- | 18,0 | 2400 мест | 2,425 | 0,741 | 3,166 | 18,0 | 2400 мест | 3,166 | -- | -- | -- |
| Больничный комплекс со стационаром на 780 коек и поликлиникой на 720 посещений | -- | -- | -- | 43,5 | -- | 4,316 | 0,831 | 5,147 | 43,5 | -- | 5,147 | -- | -- | -- |
| Многофункциональный спортивно-развлекательный центр | -- | -- | -- | 15,0 | 0,5 | 1,850 | 2,320 | 4,170 | 15,0 | 0,5 | 4,170 | -- | -- | -- |
| Аквапарк | -- | -- | -- | 5,5 | 0,5 | 1,228 | 1,168 | 2,396 | 5,5 | 0,5 | 2,396 | -- | -- | -- |
| Три детских сада на 420 мест | -- | -- | -- | 3,6 | 420 мест | 0,297 | 0,352 | 0,649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Две школы на 2400 мест | -- | -- | -- | 18,0 | 2400 мест | 2,425 | 0,741 | 3,166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Детский центр искусств с библиотекой | -- | -- | -- | 9,5 | 0,3 | 1,754 | 0,408 | 2,162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Культурно-развлекательный центп | -- | -- | -- | 6,0 | 0,3 | 1,105 | 0,257 | 1,362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Музейно-выставочные залы | -- | -- | -- | 10,0 | 0,2 | 1,745 | -- | 1,745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Культовые здания | -- | -- | -- | 4,5 | 0,01 | 0,849 | -- | 0,849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ледовый дворец | -- | -- | -- | 5,0 | 0,05 | 1,168 | 0,860 | 2,028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спортивный комплекс | -- | -- | -- | 4,2 | 0,05 | 0,407 | 0,638 | 1,045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общегородской центр | -- | -- | -- | 14,5 | 0,6 | 5,886 | 1,608 | 7,494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зона деловой и коммерческой активности | -- | -- | -- | 23,0 | 0,9 | 3,128 | 0,299 | 3,427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 5,704 | -- | -- | 36,484 | 13,739 | 50,223 | -- | -- | 26,296 | -- | -- | 10,768 |

| Восточный |
| --- |
| Детский сад № 6 на 190 мест ул. Пионерская, д. 6а | -- | 190 мест | 0,435 | -- | 190 мест | 0,292 | 0,143 | 0,435 | -- | 190 мест | 0,435 | -- | 190 мест | 0,438 |
| Детский сад № 7 на 115 мест ул. Саввинское шоссе, д. 7а | -- | 115 мест | 0,242 | -- | 115 мест | 0,146 | 0,096 | 0,242 | -- | 115 мест | 0,242 | -- | 115 мест | 0,242 |
| Детский сад № 12 на 107 мест ул. Новая, д. 25 | -- | 107 мест | 0,225 | -- | 107 мест | 0,136 | 0,089 | 0,225 | -- | 107 мест | 0,225 | -- | 107 мест | 0,225 |
| Детский сад № 14 на 241 место ул. Советская, д. 12 | -- | 241 место | 0,557 | -- | 241 место | 0,374 | 0,183 | 0,557 | -- | 241 место | 0,557 | -- | 241 место | 0,557 |
| Детский сад № 18 на 290 мест ул. Пионерская, д. 13а | -- | 290 мест | 0,646 | -- | 290 мест | 0,434 | 0,212 | 0,646 | -- | 290 мест | 0,646 | -- | 290 мест | 0,646 |
| Детский сад № 23 на 226 мест ул. Советская, д. 34, стр. 1 | -- | 226 мест | 0,502 | -- | 226 мест | 0,337 | 0,165 | 0,502 | -- | 226 мест | 0,502 | -- | 226 мест | 0,502 |
| Детский сад № 35 на 75 мест ул. Советская, д. 17 | -- | 75 мест | 0,108 | -- | 75 мест | 0,108 | 0,073 | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 |
| Гимназия № 1 на 1170 мест ул. Новая, д. 17 | -- | 1170 мест | 1,272 | -- | 1170 мест | 0,912 | 0,360 | 1,272 | -- | 1170 мест | 1,272 | -- | 1170 мест | 1,272 |
| Гимназия № 2 на 828 мест ул. Школьная, д. 3 | -- | 828 мест | 0,870 | -- | 828 мест | 0,598 | 0,272 | 0,870 | -- | 828 мест | 0,870 | -- | 828 мест | 0,870 |
| Гимназия № 11 на 1176 мест ул. Колхозная, д. 9 | -- | 1176 мест | 1,273 | -- | 1176 мест | 0,913 | 0,360 | 1,273 | -- | 1176 мест | 1,273 | -- | 1176 мест | 1,273 |

| Средняя образовательная школа № 10 на 650 мест ул. Калинина, д. 7 | -- | 650 мест | 0,960 | -- | 650 мест | 0,762 | 0,198 | 0,960 | -- | 650 мест | 0,960 | -- | 650 мест | 0,960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная школа-детский сад №13 на 189 мест ул. Новая, д. 34 | -- | 189 мест | 0,435 | -- | 189 мест | 0,292 | 0,143 | 0,435 | -- | 189 мест | 0,435 | -- | 189 мест | 0,435 |
| Дом детского творчества на 1278 мест ул. Юбилейная, д.16а | -- | 1278 мест | 1,272 | -- | 1278 мест | 0,912 | 0,360 | 1,272 | -- | 1278 мест | 1,272 | -- | 1278 мест | 1,272 |
| Астрономический центр «Вега» на 160 мест Ул. Пушкина, д. 7 | -- | 160 мест | 0,036 | -- | 160 мест | 0,030 | 0,006 | 0,036 | -- | 160 мест | 0,036 | -- | 160 мест | 0,036 |
| Спортивные залы, бассейн по Комсомольскому проезду | -- | -- | -- | -- | -- | 0,240 | 0,464 | 0,704 | -- | -- | 0,704 | -- | -- | -- |
| Общественно-деловой и торговый центр по ул. Советская | -- | -- | -- | 2,5 | 0,1 | 0,350 | 0,300 | 0,650 | 2,5 | 0,1 | 0,650 | -- | -- | -- |
| Торговый комплекс по ул. Советская | -- | -- | -- | 2,0 | 0,1 | 0,317 | 0,133 | 0,450 | 2,0 | 0,1 | 0,450 | -- | -- | -- |
| Детский развлекательный парк «Пестовский» | -- | -- | -- | 3,5 | 0,2 | 0,300 | 0,055 | 0,355 | 3,5 | 0,2 | 0,355 | -- | -- | -- |
| Детский сад на 120 мест | -- | -- | -- | 1,0 | 120 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Школа на 1200 мест | -- | -- | -- | 9,0 | 1200 мест | 1,212 | 0,371 | 1,583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зона деловой и коммерческой активности | -- | -- | -- | 55,0 | 2,2 | 7,480 | 0,715 | 8,195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 8,906 | -- | -- | 16,307 | 4,805 | 21,112 | -- | -- | 11,065 | -- | -- | 8,906 |
| Саввино |
| Детский сад № 2 «Вишенка» на 125 мест ул. 1 Мая, д. 15 | -- | 125 мест | 0,269 | -- | 125 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | 125 мест | 0,269 | -- | 125 мест | 0,269 |

| Детский сад № 28 на 95 мест ул. 1 Мая, д. 6 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 95 мест | 0,137 | 0,092 | 0,229 | -- | 95 мест | 0,229 | -- | 95 мест | 0,229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад № 29 на 75 мест ул. Аллейная, д. 6 | -- | 75 мест | 0,181 | -- | 75 мест | 0,108 | 0,073 | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 | -- | 75 мест | 0,181 |
| Средняя образовательная школа № 6 на 825 мест ул. Саввинская, д. 1 | -- | 825 мест | 1,220 | -- | 825 мест | 0,968 | 0,252 | 1,220 | -- | 825 мест | 1,220 | -- | 825 мест | 1,220 |
| Детский сад на 100 мест | -- | -- | -- | 0,9 | 100 мест | 0.140 | 0,086 | 0,226 | 0,9 | 100,мест | 0,226 | 0,9 | 100,мест | 0,226 |
| Детский сад на 100 мест | -- | -- | -- | 0,9 | 100 мест | 0.140 | 0,086 | 0,226 | 0,9 | 100,мест | 0,226 | -- | -- | -- |
| Спортивный комплекс около «Стадиона строитель» | -- | -- | -- | 2,0 | 0,04 | 0,200 | 0,220 | 0,420 | 2,0 | 0,04 | 0,420 | -- | -- | -- |
| Детский сад на 125 мест | -- | -- | -- | 1,1 | 125 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спортивный комплекс со стадионом | -- | -- | -- | 1,5 | 0,03 | 0,150 | 0,169 | 0,319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Административно-офисное учреждение на пересечении ул. Калинина и ул. Саввинская | -- | -- | -- | 2,0 | 0,1 | 0,272 | 0,026 | 0,298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Торговый центр | -- | -- | -- | 2,5 | 0,1 | 0,397 | 0,165 | 0,562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Среднее специальное учебное заведение | -- | -- | -- | 7,0 | -- | 1,162 | 0,345 | 1,507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 1,899 | -- | -- | 3,998 | 1,728 | 5,726 | -- | -- | 2,771 | -- | -- | 2,125 |
| Купавна |
| Детский сад № 3 на 110 мест ул. Цветочная, д.16 | -- | 110 мест | 0,234 | -- | 110 мест | 0,144 | 0,090 | 0,234 | -- | 110 мест | 0,234 | -- | 110 мест | 0,234 |

| детский сад № 5 на 130 мест ул. Адмирала Кузнецова, д. 10 | -- | 130 мест | 0,269 | -- | 130 мест | 0,162 | 0,107 | 0,269 | -- | 130 мест | 0,269 | -- | 130 мест | 0,269 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гимназия № 9 на 900 мест ул. Озерная, д. 10 |  | 900 мест | 1,146 | -- | 900 мест | 0,822 | 0,324 | 1,146 | -- | 900 мест | 1,146 | -- | 900 мест | 1,146 |
| Школа на 700 мест | -- | -- | -- | 5,3 | 700 мест | 0,822 | 0,333 | 1,155 | 5,3 | 700 мест | 1,155 | 5,3 | 700 мест | 1,155 |
| Спортивный комплекс со стадионом | -- | -- | -- | 3,5 | 0,05 | 0,788 | 0,580 | 1,368 | 3,5 | 0,05 | 1,368 | 3,5 | 0,05 | 1,368 |
| Спортивный зал, бассейн по ул. Победы | -- | -- | -- | 0,5 | 0,02 | 0,226 | 0,574 | 0,800 | 0,5 | 0,02 | 0,800 | 0,5 | 0,02 | 0,800 |
| Торгово-рыночный комплекс | -- | -- | -- | 1,5 | 0,05 | 0,238 | 0,100 | 0,338 | 1,5 | 0,05 | 0,338 | 1,5 | 0,05 | 0,338 |
| Центр общественного обслуживания по ул. Адмирала Нахимова | -- | -- | -- | 0,5 | 0,03 | 0,045 | 0,006 | 0,051 | 0,5 | 0,03 | 0,051 | 0,5 | 0,03 | 0,051 |
| Детский сад на 80 мест | -- | -- | -- | 0,7 | 80 мест | 0,108 | 0,073 | 0,181 | 0,7 | 80 мест | 0,181 | -- | -- | -- |
| Итого: | -- | -- | 1,649 | -- | -- | 3,355 | 2,187 | 5,542 | -- | -- | 5,542 | -- | -- | 5,361 |
| Итого по разделу: | -- | -- | 26,799 | -- | -- | 73,509 | 28,690 | 102,199 | -- | -- | 60,789 | -- | -- | 36,751 |
| Всего : | -- | -- | 388,233 | -- | -- | 427,955 | 174,744 | 602,699 | -- | -- | 493,524 | -- | -- | 425,791 |
| Всего с коэффициентом к=1,1: | -- | -- | 427,056 | -- | -- | 470,750 | 192,218 | 662,968 | -- | -- | 542,876 | -- | -- | 468,370 |
| Гкал/час | -- | -- | 368,152 | -- | -- | 405,819 | 165,706 | 571,525 | -- | -- | 467,997 | -- | -- | 403,767\ |
| Производственные и коммунально-складские объекты |
| Научно-производственная зона «Северное Кучино» |

| Производственно-складские объекты |  |  |  | 1,5 | 0,01 | 0,144 | 0,004 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |  |  |  |  | 0,144 | 0,004 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-коммунальная зона «Керамик-Павлино» |
| Производственно-складские объекты |  |  |  | 79,0 | 0,6 | 7,605 | 0,204 | 7,809 |  |  |  |  |  |  |
| Складские объекты |  |  |  | 2,5 | 0,01 | 0,241 | 0,004 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7,846 | 0,208 | 8,054 |  |  |  |  |  |  |
| Промышленно-коммунальная зона «Центральный юг» ул. Автозаводская |
| Производственно-складские объекты |  |  |  | 10,0 | 0,08 | 0,096 | 0,027 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,027 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
| Промышленно-коммунальная зона «Южное Саввино» |
| Производственно-складские объекты |  |  |  | 9,0 | 0,1 | 0,866 | 0,034 | 0,900 |  |  |  |  |  |  |
| Складские объекты |  |  |  | 2,5 | 0,01 | 0,241 | 0,004 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,107 | 0,038 | 1,145 |  |  |  |  |  |  |
| Новая коммунально-складская зона «Восточное Саввино» |
| Складские объекты |  |  |  | 66,0 | 0,25 | 6,354 | 0,085 | 6,439 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6,354 | 0,085 | 6,439 |  |  |  |  |  |  |
| Размещение новых производственных предприятий вне основных производственных зон |
| В районе Южное Кучино по ул. Центральная |  |  |  | 3,0 | 0,02 | 0,289 | 0,007 | 0,296 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,289 | 0,007 | 0,296 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 15,836 | 0,369 | 16,205 |  |  |  |  |  |  |
| Всего : | -- | -- | 388,233 | -- | -- | 443,791 | 175,113 | 618,904 | -- | -- | 493,524 | -- | -- | 425,791 |
| Всего с коэффициентом к=1,1 учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей : | -- | -- | 427,056 | -- | -- | 488,170 | 192,624 | 680,794 | -- | -- | 542,876 | -- | -- | 468,370 |
| Гкал/час | -- | -- | 368,152 | -- | -- | 420,836 | 166,055 | 586,891 | -- | -- | 467,997 | -- | -- | 403,767\ |

# Расчетные тепловые нагрузки по планировочным

районам г. о. Железнодорожный

Таблица №3

| Планиро-вочный район | Стадия | Тепловые нагрузки Гкал/час | Мощность действующих теплоис-точников Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивиду-альная жилая застройка | Многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | Социальное и культурно-бытовое обслужива-ние | Всего по графам 4 и 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Северное Кучино | Сущ.положение | 2,4 | 11,4 | 0,23 | 11,63 | 24,4 |
|  | Перспектива | 3,5 | 18,7 | 2,3 | 21,0 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 3,5 | 18,6 | 2,0 | 20,6 |  |
|  | из него на 2012 год | 3,5 | 15,7 | 1,8 | 17,5 |  |
| Южное Кучино | Сущ.положение | 1,9 | 16,0 | 1,5 | 17,5 | 37,0 |
|  | Перспектива | 1,1 | 22,4 | 4,8 | 27,2 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 1,1 | 22,4 | 4,4 | 26,8 |  |
|  | из него на 2012 год | 1,1 | 19,0 | 1,7 | 20,7 |  |
| Керамик | Сущ.положение | -- | 26,4 | 2,8 | 29,2 | 18,0 и 27,8 (предприятия) 49,0 т.пара/час (предпр.) |
|  | Перспектива | -- | 29,2 | 3,4 | 32,6 |  |
|  | в том числе на 2020 год | -- | 25,5 | 2,8 | 28,3 |  |
|  | из него на 2012 год | -- | 26,4 | 2,8 | 29,2 |  |
| Павлино | Сущ.положение | -- | 24,9 | 3,6 | 28,5 | 108,0 (предприятие) |
|  | Перспектива | -- | 28,5 | 8,0 | 33,6 |  |
|  | в том числе на 2020 год | -- | 28,5 | 5,1 | 36,5 |  |
|  | из него на 2012 год | -- | 26,7 | 2,8 | 29,5 |  |
| Центральный | Сущ.положение | 4,3 | 115,9 | 5,4 | 121,3 | 96,0 |
|  | Перспектива | -- | 168,5 | 47,6 | 216,1 |  |
|  | в том числе на 2020 год | -- | 128,9 | 24,9 | 153,8 |  |
|  | из него на 2012 год | 4,3 | 116,9 | 10,2 | 127,1 |  |
| Восточный | Сущ.положение | 0,16 | 90,3 | 8,4 | 98,7 | 182,2 и 40,0 (предпр.), 20,0 т.пара/час (предпр.) |
|  | Перспектива | 0,16 | 108,5 | 20,0 | 128,5 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 0,16 | 102,8 | 10,5 | 113,3 |  |
|  | из него на 2012 год | 0,16 | 97,4 | 8,4 | 105,8 |  |
| Саввино | Сущ.положение | 8,0 | 11,8 | 1,8 | 13,6 | 63,6 и 25,0 (предпр.), 40,0 т.пара/час (предпр.) |
|  | Перспектива | 24,0 | 38,6 | 5,4 | 44,0 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 8,9 | 40,5 | 2,6 | 43,1 |  |
|  | из него на 2012 год | 8,3 | 19,6 | 2,0 | 21,6 |  |
| Купавна | Сущ.положение | 15,5 | 13,8 | 1,6 | 15,4 | 45,4 |
|  | Перспектива | 16,1 | 15,5 | 5,3 | 20,8 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 16,2 | 13,4 | 5,3 | 18,7 |  |
|  | из него на 2012 год | 16,2 | 13,7 | 5,1 | 18,8 |  |

| ВСЕГО по г.Железнодорожный | Сущ.положение | 32,26 | 310,5 | 25,33 | 335,83 | 466,6 и 200,8 (предпр.), 109,0 т.пара/час (предпр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспектива | 44,86 | 429,9 | 96,8 | 526,7 |  |
|  | в том числе на 2020 год | 29,86 | 380,6 | 57,6 | 438,2 |  |
|  | из него на 2012 год | 33,56 | 335,4 | 34,8 | 370,2 |  |

# Распределение тепловых нагрузок по котельным ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный»

Таблица 4

| Планировочный район | Котельные района (существующие) | Установленная мощность Гкал./час | Присоединенные тепловые нагрузки Гкал./час | Тепловые нагрузки на перспективу Гкал./час | Баланс тепловой мощности района Гкал./час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилые здания | здания социального и культурно-бытового назначения | здания производственного назначения | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Северное Кучино | Котельная № 3 | 8,4 | 0,683 | 1,211 | 3,371 | 5,265 |  |  |  |
|  | Котельная № 4 | 16,0 | 14,177 | 0,230 | 1,203 | 15,61 |  |  |  |
| Итого: |  | 24,4 | 14,86 | 1,441 | 4,574 | 20,875 | 27,012 | - 2,612 |  |
| II Южное Кучино | Котельная № 9 | 21,0 | 23,422 | 2,347 | 4,801 | 30,57 |  |  |  |
| Итого: |  | 21,0 | 23,422 | 2,347 | 4,801 | 30,57 | 29,000 | - 8,00 |  |
| III Керамик | Котельная № 1 | 18,0 | 11,445 | 4,545 | 1,297 | 17,287 |  |  |  |
| Итого: |  | 18,0 | 11,445 | 4,545 | 1,297 | 17,287 | 38,050 | - 20,05 |  |
| IV Павлино | ЦТП 1 - 8 | 36,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 36,19 |  |  |  |  | 40,257 | - 4,067 | Кот.в/ч35533 |
| V Центральный | Котельная № 6 | 0,4 | 0,261 | -- | -- | 0,261 |  |  |  |
|  | Котельная № 15 | 18,0 | 18,69 | 2,84 | 0,569 | 22,099 |  |  |  |
|  | Котельная № 16 | 2,4 | 0,4375 | -- | 0,074 | 0,511 |  |  |  |
| Итого: |  | 20,8 | 19,389 | 2,84 | 0,643 | 22,871 | 216,248 | - 195,448 |  |
| VI Восточный | Котельная № 7 | 120,0 | 120,017 | 11,026 | 1,448 | 132,494 |  |  |  |
|  | Котельная № 8 | 33,0 | 24,202 | 2,445 | 2,962 | 29,609 |  |  |  |
|  | Котельная № 11 | 5,05 | 5,67 | 0,655 | 0,267 | 6,592 |  |  |  |
|  | Котельная № 17 | 6,9 | 5,58 | -- | -- | 5,58 |  |  |  |
| Итого: |  | 164,95 | 155,469 | 14,126 | 4,677 | 174,275 | 131,818 | + 33,132 |  |
| VII Саввино | Котельная № 2 | 28,0 | 29,450 | 2,16 | 0,169 | 31,78 |  |  |  |
|  | Котельная № 12 | 12,1 | 7,838 | 0,153 | 1,528 | 9,519 |  |  |  |
|  | Котельная № 13 | 14,0 | 6,332 | 2,937 | 1,1315 | 10,401 |  |  |  |
|  | Котельная № 14 | 14,0 | -- | 0,437 | 5,887 | 6,962 |  |  |  |
| Итого: |  | 68,1 | 43,62 | 5,687 | 8,7155 | 58,662 | 84,040 | - 15,940 |  |
| VIII Купавна | Котельная № 5 | 2,0 | 0,066 | 0,111 | 0,193 | 0,370 |  |  |  |
|  | Котельная № 10 | 43,4 | 20,426 | 10,675 | 2,419 | 33,52 |  |  |  |
| Итого: |  | 45,4 | 20,492 | 10,786 | 2,612 | 33,89 | 52,992 | - 7,592 |  |
| Всего по котельным: |  | 398,84 | 288,697 | 38,932 | 27,319 | 358,43 | 619,417 | - 220,577 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации мероприятий теплоснабжения городского округа Железнодорожный Московской области |
| Поз. | Наименование | Местоположение | Расчетная стоимость, всего, млн. руб. | Расчетная стоимость по годам, млн. рублей | Источник финансирования |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 324,8 (280) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская | 3 500,00 |  | 1 000,00 | 2 500,00 | Инвесторы |
| 2 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 86,5 (74,6) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Ольгино | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  | Инвесторы |
| 3 | Реконструкция котельной в/ч 35533, с увеличением установленной мощности на 12,6 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Юннатов | 157,50 |  | 47,25 | 110,25 | Инвесторы |
| 4 | Реконструкция котельной предприятия "Прогресс", с увеличением установленной мощности на 30 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Павлино" | 375,00 |  | 112,50 | 262,50 | Инвесторы |
| 5 | Строительство котельных, пристроенных к жилым домам | г.Железнодорожный, ул.Леоновское шоссе | 125,00 |  | 37,50 | 87,50 | Инвесторы |
| 6 | Строительство котельной | г.Железнодорожный, в границах ул.Саввинская-Калинина-1 Мая | 262,50 |  | 78,75 | 183,75 | Инвесторы |
| 7 | Строительство котельной, 18,56 (16) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Южное Кучино" | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | Инвесторы |

| 8 | Строительство котельной, 8,12 (7) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Северное Кучино" | 87,50 |  | 43,75 | 43,75 | Инвесторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Строительство котельной, 20 (17,24) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Юбилейная | 5,00 | 5,00 |  |  | Инвесторы |
| 10 | Строительство пристроенной котельной, 2 (1,72) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Центральная д.7 | 5,00 | 5,00 |  |  | Инвесторы |
| 11 | Строительство котельной, 8 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Купавна", 32 ЦВМКГ | 100,00 | 20,00 | 80,00 |  | Инвесторы |
| 12 | Реконструкция котельной №2 с увеличением установленной мощности на 7 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Калинина 2Д | 87,50 |  |  | 87,50 | Бюджет г.о. Железнодорожный |
| 13 | Строительство теплотрассы от котельной №10 и переключение на нее потребителей котельной №5 с ее закрытием | г.Железнодорожный, пос. Купавна, ул.Цветочная, 1Д | 9,00 |  | 9,00 |  | Бюджет г.о. Железнодорожный |
| 14 | Реконструкция котельной №6 | г.Железнодорожный, ул.Третья, 15Д | 6,00 |  | 6,00 |  | Бюджет г.о. Железнодорожный |
| 15 | Реконструкция котельной №9 с увеличением установленной мощности на 12 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Почтовый пер., 11Д | 150,00 |  | 75,00 | 75,00 | Бюджет г.о. Железнодорожный |

| 16 | Реконструкция котельной №12 с увеличением установленной мощности на 26 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Саввинская 12Д | 150,00 |  | 75,00 | 75,00 | Инвесторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Строительство теплотрассы от миниТЭЦ к котельной №16, с переключением на нее потребителей | г.Железнодорожный, ул.Кооперативная 28А | 5,00 |  | 5,00 |  | Бюджет г.о. Железнодорожный |
| 18 | Реконструкция котельной №17 с увеличением установленной мощности на 13,76 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская 4, стр.5 | 172,00 |  | 86,00 | 86,00 | Инвесторы |
| 19 | Техническое перевооружение котельной мощностью 32,55 Гкал/час | г.Железнодорожный, ул.Маяковского вл.14 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Инвесторы |
|  | Всего |  | 5567,00 | 90,00 | 1815,75 | 3661,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав и технические параметры оборудования ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" и МУП "Теплосеть г. Железнодорожного М.О." |  |
|  |  | Год ввода | Топливо | Объем |  |  | Переведено | Установ- | Присоеди- |  | Тепловые | Состема |
| №№ | Номер котельной | в эксплуа- | основное | резервное | емкостей | Тип котлов | Кол-во | в водогрейный | ленная | ненная | Кол-во | сети в 2-х | теплоснаб- |
| п/п | адрес | тацию |  |  | РТХ, м3 |  | котлов | режим | мощность, | нагрузка | ЦТП | трубном | жения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  | исчислении |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | котельная № 1 ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводская, 12а, корп.1 | 1963 | газ |  |  | ДКВР-6,5/13 | 3 | 3 | 18 | 17,29 | 1 | 9,901 | закрытая |
| 2 | котельная № 2 ул. |  |  | легкое | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калинина,2д | 1968 | газ | нефтяное | проект | ДКВР-10/13 | 4 |  | 28 | 31,78 |  | 9,005 | открытая |
| 3 | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Нородная,2а | 1969 |  |  |  | ДКВР-4/14 | 3 |  | 8,4 | 5,27 |  | 5,340 | закрытая |
| 4 | котельная № 4 пр. | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жуковскаго,2а | 1982 | газ |  |  | ТВГ-4р | 4 |  | 16 | 15,61 | 5 | 9,303 | закрытая |
| 5 | котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытая |
|  | ул. Цветочная, 1д | 1961 | газ |  |  | "Универсал-6" | 4 |  | 2 | 0,37 |  | 0,611 | сезонная |
| 6 | котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытая |
|  | ул. Третья,15д | 1960 | газ |  |  | "Универсал-6" | 2 |  | 0,4 | 0,261 |  | 0,097 | сезонная |
| 7 | котельная № 7 ул. |  |  |  |  | ПТВМ-30М | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дачная,33д | 1983 | газ | мазут | 2000 | ДКВР-4/13 | 2 |  | 120 | 132,49 | 11 | 54,876 | закрытая |
| 8 | котельная № 8 ул. | 1973 |  |  |  | ДКВР-10/13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Советская,44д | 2010 | газ |  |  | Vitomax 200HW | 1 |  | 33 | 29,61 |  | 6,834 | открытая |
| 9 | котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый пер..11д | 1971 | газ |  |  | ДКВР-10/13 | 3 |  | 21 | 30,57 | 4 | 11,710 | закрытая |
| 10 | котельная № 10 ул. | 1978 |  |  |  | ДКВР-10/13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Адм. Нахимова, | 1998 | газ | мазут | 500 | ДЕ-16-14ГМ | 2 |  | 43,4 | 33,52 | 3 | 14,424 | закрытая |
| 11 | котельная № 11 ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая, | 1973 | газ |  |  | НР-18 | 11 |  | 5 | 6,59 | 1 | 3,893 | закрытая |
| 12 | котельная № 12 ул. | 1976 |  |  |  | ДКВР-4/13 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Саввинская,12д | 2009 | газ |  |  | КВГМ-7,56 | 1 |  | 12,1 | 9,52 | 1 | 4,399 | закрытая |
|  |  | Год ввода | Топливо | Объем |  |  | Переведено | Установ- | Присоеди- |  | Тепловые | Состема |
| №№ | Номер котельной | в эксплуа- | основное | резервное | емкостей | Тип котлов | Кол-во | в водогрейный | ленная | ненная | Кол-во | сети в 2-х | теплоснаб- |
| п/п | адрес | тацию |  |  | РТХ, м3 |  | котлов | режим | мощность, | нагрузка | ЦТП | трубном | жения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  | исчислении |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | котельная № 13 |  |  |  |  | КВГМ-10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Саввинская,10г | 1975 | газ |  |  | ТВГ-4р | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Ланкаширские" | 2 |  | 14 | 10,4 | 2 | 6,539 | закрытая |
| 14 | котельная № 14 | 1982 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытая |
|  | ул. Автозаводская, 48д |  |  |  |  | ДКВР-10/13 | 2 |  | 14 | 6,96 | 1 | 8,013 | сезонная |
| 15 | котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского,16в | 1970 | газ |  |  | ДКВР-6,5/13 | 3 | 3 | 18 | 22,09 | 1 | 17,805 | закрытая |
| 16 | котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытая |
|  | ул. Кооперативная, 28а | 1975 | газ |  |  | "Универсал-6" | 4 |  | 2,4 | 0,511 |  | 0,625 | сезонная |
| 17 | котельная № 17 | 2006 | газ |  |  | КВ-3,0ГМ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ-5,0ГМ | 1 |  | 6,9 | 5,58 |  | 0,375 | закрытая |
| 18 | МКР "Павлино", "Южное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кучино" тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 12,897 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 67 | 6 | 362,60 | 358,422 | 37 | 176,647 |  |

Раздел 3. Водоснабжение

Система водоснабжения города Железнодорожного имеет два источника. Подача воды в город осуществляется от Восточной Областной системы водоснабжения ( ВОСВ ) в объеме 17 тыс. куб. м/сут и около 19 тыс. куб. м/сут отбирается артезианскими скважинами в городской черте. Итого суточное водопотребление составляет 36 тыс. куб. м/сут.

Забор воды ведется из двух водоносных горизонтов: касимовского и подольско-мячковского. В воде касимовского горизонта превышены показатели по концентрации железа (7 мг-экв/л), запаху, мутности и жесткости. В воде подольско-мячковского  водоносного горизонта отмечены высокие концентрации фтора и стронция. После смешивания воды двух горизонтов с водой ВОСВ содержание железа в воде всех резервуаров, кроме Купавны, составляет 1-1,5 мг-экв/л ( по норме 0,3 мг-экв/л ). В Купавне содержание железа в питьевой воде составляет 7 - 8 мг-экв/л, а временами до 12 мг-экв/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод касимовского водоносного горизонта верхнего карбона и подольско-мячковского горизонта среднего карбона для города Железнодорожного утверждались протоколом ГКЗ СССР № 5935 от 01.04.70 г на срок 25 лет в общем объёме 17 тыс. куб. м/сутки. Фактически на сегодняшний день водопотребление города составляет 19 тыс. куб м/сут, а в часы максимального водопотребления до 21 тыс. куб. м/сут.

Учитывая интенсивность застройки города, водопотребление будет возрастать, следовательно, можно констатировать, что водозаборы города Железнодорожного работают на неутвержденных запасах подземных вод.

В последнее время началось освоение алексинско-протвинского водоносного горизонта, вода которого по концентрации фтора, стронция, лития не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но может быть использована для смешивания с водами вышестоящих водоносных горизонтов. Преимуществом горизонта является более высокая, чем у других эксплуатируемых горизонтов степень защищенности от источника поверхностного горизонта. Поэтому алексинско-протвинский водоносный горизонт можно рассматривать в качестве перспективного для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Железнодорожного, учитывая возможность доведения качества его воды до нормативных требований путем смешения с водами, поступающими с ВОСВ.

Централизованным водоснабжением охвачено 99 % населения города Железнодорожного за исключением населения частного сектора микрорайонов Ольгино, Саввино, пользующихся водой из водопроводных колонок.

Часть населения использует шахтные колодцы. Данные источники не оборудованы в соответствии с установленными требованиями, качество воды в них не стабильное и они могут являться источниками бактериального загрязнения.

Водоснабжение города осуществляется от 15 водозаборных узлов (ВЗУ) находящихся на балансе МУП «Водоканал» г. Железнодорожного и 3 водозаборных узлов, принадлежащих различным предприятиям. В городе создана единая система водоснабжения, позволяющая при необходимости устранить дефицит воды в отдельных микрорайонах.

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» входят:

- 56 глубинные артезианские скважины, из которых 2 скважины находятся в монтаже. Износ артезианских скважин на сегодняшний день составляет 85 %.

- 14 насосных станций второго подъема, из которых 11 станций предназначены для водоснабжения г. Железнодорожного, 3 станции  - мкр. Купавна.

Существующие ВЗУ имеют зону санитарной охраны и ограждены.

Износ водопроводных сетей на сегодняшний день составляет более 50 %. Продолжается замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

Одним из источников, снабжающих город Железнодорожный питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», является ВОСВ. Расчетами и замерами уточнена пропускная способность подводящего трубопровода от ВОСВ до ВЗУ №7 ( труба стальная диаметром 500 мм) – 25 тысяч кб. м/сутки. Мощность ВЗУ №7 составляет 27 тысяч куб. м/сутки, но в город в настоящее время подается воды не более 17 тысячи куб. м/сутки. Таким образом, в настоящее время , используется максимальная пропускная способность трубопровод.

В настоящее время проводится проектирование и  реконструкция водозаборных узлов, включающая строительство новых резервуаров запаса чистой воды, замену насосного оборудования на насосных станциях  II подъема, бурение новых скважин, строительство станций обезжелезивания.

Программой развития систем водоснабжения предлагается реконструкция существующих сетей и сооружений и строительство новых.

Расчетное водопотребление принимается на одного человека для многоквартирной застройки  360 литров/сетки, для индивидуальной застройки 250 литров/сутки . Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят в соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет- 1,2. Расход воды в целом по г. Железнодорожному составляет :

-среднесуточный- 44,88 тыс.м3/сутки

-максимально-суточный- 53,85 тыс.м3/сутки

Общий расход воды на пожаротушение составит 1836 м3/сутки

В связи с увеличением нагрузки на существующие ВЗУ требуется их реконструкция , бурение дополнительных артскважин, замена насосного оборудования на более мощное, строительство дополнительных резервуаров, замена водопроводных сетей и сетей не обеспечивающих  пропускную способность.

Основные проблемы в сфере водоснабжения:

-высокая степень износа основных фондов,

-высокая степень минерализации и содержания железа в водных слоях региона и недостаточное обеспечение водоочистными сооружениями,

- подключение к системе централизованного водоснабжения оставшегося частного сектора.

Характеристики существующих ВЗУ МУП «Водоканал» г. Железнодорожный

| Местоположение и № ВЗУ | Кол-во и объём Резервуаров м³ | Артезианские скважины | Станции II подъёма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Год ввода | Марка насоса | Глубина м | Марка насоса | Мощность, кВт |
| ВЗУ №1 Проспект Жуковского, 4в | 2*200 | 1а 2а | 2002 2003 | ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 75 138 | 1Д315-50 Д320-50а 4К-8 | 75 55 30 |
| ВЗУ-2 Ул. Почтовая,5в | 2*300 | 1 2 3 4 5 | 1948 1963 1973 1995 1995 | ЭЦВ8-25-125 ЭЦВ8-25-90 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ8-40-120 | 90 130 147,4 67,8 140 | 1Д315-71а 1Д315-71а 1Д315-71а | 90 90 90 |
| ВЗУ-3 Ул. Береговая, 6в | 2*300 | 2 3а 4 | 1954 2007 1971 | ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ10-120-80 ЭЦВ10-65-110 | 80,6 85 196,2 | 1Д315-71а Д320-70 1Д315-50 | 90 90 55 |
| ВЗУ-4 Носовихинское ш. 12, стр3 | 2*600 2*1000 | 1а 3 4 5 6 7 8 | 2003 1975 1995 1995 2003 2004 2005 | ЭЦВ10-120-100 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-65-110 Rovatti 8E2N/5E ЭЦВ10-120-100 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 69,9 136,2 132,2 83,5 93,6 273,4 280 | 1Д315-50 1Д315-50 1Д315-50 1Д315-50 | 75 75 75 75 |
| ВЗУ-5 Ул. Пионерская,9в | 2*800 | 1а 2а 3 | 2002 2002 1968 | ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-63-110 Subteck S10-190-3 | 141 141 88.8 | 1Д315-71а 1Д315-71а 1Д315-71а | 90 90 90 |
| ВЗУ-6 Ул. 1 мая, 10в (выносн. 2в) | 2*1000 | 2 3 4а 5 6 | 1968 1970 1997 1997 1979 | ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65110 | 58,1 72,1 109,3 130,8 84,4 | 6НДв-Бт 90D50 90D50 | 75 75 75 |
| ВЗУ-7 Ул. Загородная, 20 | 2*2500 | 1 2 3 4 | 1993 1993 1993 1994 | ЭЦВ8-40-60 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-65-110 | 90 90 146 146 | 1Д630-90б 1Д630-90б 1Д630-90б 1Д630-90б | 160 160 160 160 |
| Местоположение и № ВЗУ | Кол-во и объём Резервуаров м³ | Артезианские скважины | Станции II подъёма |
|  |  | № | Год ввода | Марка насоса | Глубина м | Марка насоса | Марка насоса |
| ВЗУ-8 Парковый переулок, 8в | 2*350 | 1 2 3 1а | 1968 1979 2003 2003 | ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 95,2 154,7 93,8 176 | 4К-8 КМ100-65-200 4К-6 КМ100-65-200 | 18,5 15 22 15 |
| ВЗУ-9 У. Маяковского, 16г | 3*200 1*400 | 1а 2 2а 3а | 2004 1971 1998 2008 | ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10120-100 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 142 120,1 146,4 106 | Grundfos CR90-3 Grundfos CR90-3 Grundfos CR90-3 Grundfos CR90-3 | 22 22 22 22 |
| ВЗУ-10 Мкр. Павлино, 6в | 2*1000 | 1 2 3 4 5 | 1977 1977 1977 1977 2008 | ЭЦВ10-120-100 ЭЦВ10-65-110 Subteck S8-70/7 ЭЦВ12-160-100 Grundfos SP160-6 | 78.5 134 139,1 85 95 | 1Д315-71а 1Д315-71а 1Д315-71а 1Д315-71а | 90 90 90 90 |
| ВЗУ-11 Привокзальная пл. 3в | 50 | 4 4а | 1930 1981 | ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ8-25-125 | 68,8 69,2 | К90-35а | 11 |
| ВЗУ-12 Мкр.Купавна, ул. Дружбы,16в | 2*200 | 2 3 5а 5б | 1970 1992 2005 2006 | ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 66,1 74 160 160 | КМ100-65-200а КМ100-65-200а | 30 30 |
| ВЗУ-13 Дер. Фенино, Балаших. район | - | 1 2 | 1975 1973 | ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-110 | 47 80 | - | - |
| ВЗУ-14 Мкр.Купавна Ул. Адмирала Нахимова, 9в | 2*500 | 1 6 8 9 | 1976 1987 1995 2006 | ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-150 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 | 69,6 154,8 63,4 165 | КМ100-65-250а КМ100-65-250а КМ100-65-250а КМ100-65-250а КМ100-65-200 | 37 37 37 37 30 |
| ВЗУ-15 Мкр. Купавна ул. Адмирала Кузнецова, 8в | 2*300 | 7 | 1990 | ЭЦВ10-63-110 | 91,5 | КМ100-65-200а КМ100-65-200а | 30 30 |

Перечень параметров трубопроводов водоснабжения по г. Железнодорожному

|  | Наименование населенного пункта | Назначение | Материал | Диаметр, мм | Протяжен., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводные сети | Чугун, сталь, асбоцемент полиэтилен | до 100 100-300 300-600 | 66,0 134,5 22,8 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 223,3 |

Программой развития систем водоснабжения  предлагается реконструкция существующих сетей и сооружений и строительство новых.

Расчетное водопотребление принимается на одного человека для многоквартирной застройки 250 литров в сутки, для индивидуальной застройки 210 литров в сутки. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления  принят в соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 1,2.

Расход воды в целом по городу Железнодорожному составляет:

-среднесуточный- 34,3 тыс.м3/сутки

-максимально-суточный- 41,2 тыс.м3/сутки

Общий расход воды на пожаротушение  составит 1836 м3/сутки.

В связи с увеличением нагрузки на существующие ВЗУ требуется их реконструкция, бурение дополнительных артскважин, замена насосного оборудования на более мощное, строительство дополнительных резервуаров, замена водопроводных сетей и сетей не обеспечивающих   пропускную способность.

Основные проблемы в сфере водоснабжении:

-высокая степень износа основных фондов,

-высокая степень минерализации и содержания железа в водных слоях региона и недостаточное обеспечение водоочистными сооружениями,

- подключение к системе централизованного водоснабжения оставшегося частного сектора.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и различных учреждений

| Поз. | Наименование потребителей | Норма водопотр., л/сут | Един. измер. | 2012 г. | 2020 г. | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Числ. населения, тыс. чел., (площадь) | Ср.сут. * водопотр., тыс. м3/сут | Макс.сут. водопотр., тыс. м3/сут | Числ. населения, тыс. чел. (площадь) | Ср.сут. * водопотр., тыс. м3/сут | Макс.сут. водопотр., тыс. м3/сут | Числ. населения, тыс. чел., (площадь) | Ср.сут. * водопотр., тыс. м3/сут | Макс.сут. водопотр., тыс. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Планировочный район «Северное Кучино» |
|  | - многоэтажная застройка - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка квартирного типа - индивидуальная застройка - общеобразовательные учреждения - детские сады - дом-интернат (пансионат) - предприятия торговли и бытового обслуживания | 250 250 250 210 12 75 230 - | чел. чел. чел. чел. чел мест чел. кв. м | 6,3 1,8 0,2 0,7 1,0 0,14 300 | 1,62 0,5 0,05 0,15 0,012 0,01 - 0,01 | 1,88 0,6 0,06 0,18 0,014 0,013 - 0,012 | 7,2 1,8 0,2 0,7 1,0 0,14 - 2300 | 1,82 0,5 0,05 0,15 0,012 0,01 - 0,07 | 2,14 0,6 0,06 0,18 0,014 0,013 - 0,084 | 7,2 1,8 0,2 0,7 1,0 0,14 0,25 2300 | 1,72 0,5 0,05 0,15 0,012 0,01 0,057 0,07 | 2,4 0,6 0,06 0,18 0,014 0,013 0,069 0,084 |
|  | Итого по району: |  |  |  | 2,35 | 2,76 |  | 2,62 | 3,09 |  | 2,57 | 3,06 |
| 2 | Планировочный район «Южное Кучино |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - многоэтажная застройка - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка - индивидуальная застройка - общеобразоватеьные учреждения - детские сады - детский центр исусств - культурно-развлекательный центр - предприятия торговли и бытового обслуживания - общественно-деловой центр - профессионально-техническое училище | 250 250 250 210 12 75 12 12 20 | чел. чел. чел. чел. чел. мест чел. кв. м кв. м чел. чел | 6,2 0,3 0,5 0,2 500 | 1,64 0,08 0,1 0,04 - - - - 0,02 - - | 2,0 0,09 0,15 0,05 - - - - 0,024 - - | 7,1 0,3 0,5 0,2 1,1 0,07 0,1 1000 1000 - 0,3 | 1,93 0,08 0,1 0,04 0,013 0,005 0,0012 0,03 0,04 - 0,006 | 2,33 0,09 0,15 0,05 0,016 0,006 0,0015 0,036 0,048 - 0,0072 | 7,1 0.3 0,5 0,2 1.1 0,07 0,1 1000 1000 0,1 0,3 | 1,83 0,08 0,1 0,04 0.013 0,005 0,0012 0,03 0,04 0,0012 0,006 | 2,26 0,09 0,15 0,05 0,016 0,006 0,0015 0,036 0,048 0,0015 0,0072 |

| 1 | Итого по району: 2 | 3 | 4 | 5 | 1,9 6 | 2,31 7 | 8 | 2,24 9 | 2,73 10 | 11 | 2,15 12 | 2,67 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Планировочный район «Керамик» |
|  | - многоэтажная застройка - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка - детские сады - культурно-развлекательный центр | 250 250 250 75 | чел. чел. чел. мест кв. м | 3,8 3,7 1,7 - - | 0,77 0,9 0,4 - - | 0,85 1,1 0,5 - - | 3,4 3,4 1,4 - - | 0,63 0,8 0,35 - - | 0,79 1,0 0,4 - - | 6,7 3,4 - 0,09 1000 | 1,52 0,8 - 0,007 0,03 | 1,86 1,0 - 0.008 0,036 |
|  | Итого по району: |  |  |  | 2,07 | 2,45 |  | 1,78 | 2,19 |  | 2,36 | 2,9 |
| 4 | Планировочный район «Павлино» |
|  | - многоэтажная застройка - детский центр искусств - детские сады - культурно-развлекательный центр - предприятия социального обслуживания(интернат) - спортивные сооружения | 250 12 75 - 70 100 | чел. чел. мест кв.м мест чел. спорт. | 10,1 0,1 0,18 | 2,76 0,0012 0,0135 - - - | 3,36 0,0015 0,0162 - - - - | 10,3 0,1 0,18 0,2 | 2,8 0,0012 0,0135 - - 0,02 | 3,36 0,0015 0,0162 - - 0,024 | 10,3 0,1 0,18 7000 400 0,29 | 2,8 0,0012 0,0135 0,20 0,028 0,029 | 3,36 0,0015 0,0162 0,24 0,034 0,035 |
|  | Итого по району: |  |  |  | 2,77 | 3,38 |  | 2,84 | 3,4 |  | 3,07 | 3,69 |
| 5 | Планировочный район «Центральный» |
| 1 | - многоэтажная застройка 2 | 250 3 | чел. 4 | 40,2 5 | 10,75 6 | 12,81 7 | 41,2 8 | 10,93 9 | 12,78 10 | 57,1 11 | 14,65 12 | 17,24 13 |

| 1 | - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка - индивидуальная застройка - общеобразовательные учреждения - детские сады - культурно-развлекательный центр - общегородской центр с размещением учреждений торговли, общественного пи- тания и бытового обслуживания - зона деловой и коммерческой активности - больничный комплекс: - с поликлиникой - со стационаром - обслуживающий персонал 2 | 250 250 210 12 75 13 200 13 3 | чел. чел. чел. мест мест кв. м кв. м кв. м . пос. 1 койку раб. мест | 3,5 2,0 0,9 2,6 0,62 1000 7000 5 | 0,9 0,5 0,2 0,031 0,046 0,03 - 0,02 - - - 6 | 1,1 0,6 0,3 0,037 0,056 0,036 - 0,024 - - - 7 | 3,5 0,9 5,2 1,24 1000 7000 0,72 0,78 1,5 8 | 0,9 - 0,2 0,062 0,093 0,03 - 0,02 0,009 0,156 0,019 9 | 1,1 - 0,3 0,074 0,112 0,036 - 0,024 0,011 0,187 0,023 10 | 3,5 7,8 1,86 1600 14500 23000 0,72 0,78 1,5 11 | 0,9 - - 0,093 0,139 0,05 0,42 0,072 0,009 0,156 0,019 12 | 1,1 - - 0,111 0,167 0,06 0,50 0,086 0,011 0,187 0,023 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - спортивно-развлекательный центр - детский центр искусств - аквапарк - ледовый дворец - спортивный комплекс | 12 | кв. м чел. кв. м кв. м кв. м |  | - - - - - | - - - - - | 15,0 5,5 | 0,45 - 0,4 - - | 0,54 - 0,46 - - | 15,0 0,3 5,5 5,0 4,2 | 0,45 0,004 0,4 0,003 0,1 | 0,54 0,004 0,46 0,004 0,12 |
|  | Итого по району |  |  |  | 12,48 | 14,96 |  | 13,27 | 15,65 |  | 17,46 | 20,61 |
| 6 | Планировочный район «Восточный» |
|  | - многоэтажная застройка - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка - индивидуальная застройка - общеобразовательные учреждения - детские сады - общественно-деловой и торговый центр - торговый комплекс - зона деловой и коммерч. активности | 250 250 250 210 12 75 | чел. чел. чел. чел. мест мест кв. м кв. м кв. м | 23,9 9,7 1,2 0,3 | 5,97 2,4 0,3 0,06 - - - - - | 7,1 2,9 0,4 0,07 - - - - - | 24,5 9,7 1,2 0,3 1200 2500 2000 - | 6,0 2,4 0,3 0,06 0,014 - 0,075 0,06 - | 7,18 2,9 0,4 0,07 0,017 - 0,09 0,072 - | 36,3 2,6 0,4 0,3 1200 0,12 2500 2000 55,0 | 9,32 0,6 0,1 0,06 0,014 0,009 0,075 0,06 0,15 | 11,23 0,72 0,2 0,07 0,017 0,011 0,09 0,072 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по району: |  |  |  | 8,73 | 10,47 |  | 8,91 | 10,73 |  | 10,39 | 12,58 |
| 7 | Планировочный район «Саввино» |
|  | - многоэтажная застройка - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка - индивидуальная застройка - общеобразовательные учреждения - детские сады - спортивный комплекс - торговый центр - административно-офисные учреждения | 250 250 250 210 12 75 12 | чел. чел. чел. чел. чел. мест кв. м кв. м чел. | 3.7 1,7 1,6 1,7 0,1 | 0,76 0,4 0,4 0,36 - 0,007 - - - | 0,94 0,5 0,5 0,43 - 0,009 - - - | 9,2 1,7 2,5 1,8 0,2 2000 - | 2,17 0,4 0,6 0,38 - 0,014 0,05 - - | 2,63 0,5 0,72 0,46 - 0,018 0,06 - - | 9,2 1,1 2,5 4,9 1,0 0,325 3500 2500 0,1 | 2,02 0,3 0,6 1,0 0,012 0,024 0,075 0,06 0,001 | 2,46 0,36 0,72 1,2 0,014 0,029 0,09 0,072 0,001 |
|  | Итого по району: |  |  |  | 1,93 | 2,38 |  | 3,61 | 4,39 |  | 4,09 | 4,95 |
| 8 | Планировочный район «Купавна» |

|  | - многоэтажная застройка | 250 | чел. | 4,5 | 1,11 | 1,29 | 4,1 | 1,01 | 1,16 | 5,3 | 1,24 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - среднеэтажная застройка | 250 | чел. | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,07 | 0,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - малоэтажная застройка - индивидуальная застройка - общеобразовательные учреждения - детские сады - спортивный комплекс - торгово-рыночный комплекс - центр общественного обслуживания с размещением учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 250 210 12 75 | чел. чел. мест мест кв. м кв. м кв. м | 0,1 3,3 0,7 - 4000 1500 500 | 0,02 0,7 0,008 - 0,075 0,015 0,005 | 0,03 0,85 0,01 - 0,09 0,018 0,006 | 0,1 3,3 0,7 0,08 4000 1500 500 | 0,02 0,7 0,008 0,006 0,075 0,015 0,005 | 0,03 0,85 0,1 0,007 0,09 0,018 0,006 | - 3,3 0,7 0,08 4000 1500 500 | - 0,7 0,008 0,006 0,075 0,015 0,005 | - 0,85 0,1 0,007 0,09 0,018 0,006 |
|  | Итого по району: |  |  |  | 2,03 | 2,49 |  | 1,94 | 2,46 |  | 2,11 | 2,66 |
|  | Всего по городскому округу: |  |  |  |  | 41,2 |  |  | 44,6 |  |  | 53,12 |

Среднегодовое водопотребление, тыс.м3/год

2012год		12 530,0

2020год		13 574,2

Перспектива		16 133,0

* Среднесуточное водопотребление рассчитано с учетом установки приборов учета.

| Поз. по ГП | Потребители | Водопотребление, куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | оборотное | технологическое (из источника) | хозяйственно- питьевое |
| 1 | ОАО «Мостермостекло» | 450,0 | 1120,0 | 130,0 |
| 2. | ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №6» | 314,0 | 264,0 | 71,0 |
| 3 | ООО «Кучинский керамико-пли- точный завод | - | 187,0 | 80,0 |
| 4 | ООО «Кучинский керпичный завод» | 312,0 | 208,0 | 25,0 |
| 7 | ЗАО «Саввинский электромеханический завод» | - | 0,07 | 10,0 |
| 8 | ООО «Росевропласт» | 5,0 | 7,0 | 3,0 |
| 9 | ООО «Каба-Пластик» | - | - | 16,0 |
| 10 | ФГУП «НИТИ» | - | 360,0 | 40,0 |
| - | ООО «КОФ Палитра» | - | 25,0 | 21,0 |
| 13 | ООО НПВХ«Класс» | - | - | 5,0 |
|  | Итого: | 1081,0 | 2171,1 | 401,0 |
|  | Всего: | 3653,1 |

При отсутствии данных о развитии промышленности принимаем расход воды на нужды предприятий на уровне расчетного.

Таким образом, расход артезианской воды питьевого качества на нужды существующих и планируемых предприятий городского округа составит:

- на 2012 г.                            – 3,7 тыс. куб. м/сут;

- на 2020 г.                            – 3,7 тыс. куб. м/сут;

- на перспективу                 - 3,7 тыс. куб. м/сут.

Результаты расчета суммарных расходов артезианской воды питьевого качества и воды технологического качества на все периоды строительства представлены далее в таблице.

| Поз. | Наименование потребителей | Водопотребление максимально-суточное, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2020 г. | перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население с учётом предприятий и учреждений соцкультбыта | 41,2 | 44,6 | 53,12 |
| 2 | Предприятия | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Полив улиц и зелёных насаждений | 6,6 | 6,9 | 8,1 |
| 4 | Пожаротушение | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 5 | Неучтённые расходы | 6,0 | 6,6 | 8,0 |
|  | Всего: | 59,34 | 63,64 | 74,76 |

# Источники водоснабжения

В настоящее время источником водоснабжения городского округа Железнодорожный являются артезианские воды подольско-мячковского и касимовского водоносных горизонтов из собственных водозаборных узлов (ВЗУ) в объёме 19 тыс. куб. м/сут, а также вода из Восточной Областной системы водоснабжения (ВОСВ) в количестве 17 тыс. куб. м/сут.

Расчётное максимально-суточное водопотребление городского округа составит:

- на 2012 г. (I очередь строительства) –             59,34 тыс. куб. м/сут;

- на 2020 г. (расчётный срок строительства) – 63,64 тыс. куб. м/сут;

- на перспективу                                                   − 74,76 тыс. куб. м/сут.

Мероприятия для улучшения работы системы водоснабжения

Централизованное водоснабжение городского округа предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого, противопожарного (для населённого пункта) и частично производственного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

Для удовлетворения потребностей городского округа в воде питьевого качества и бесперебойной работы системы водоснабжения необходимо:

- провести переоценку и утверждение запасов подземных вод для городского округа (последняя была проведена в 1970 году сроком на 25 лет);

- провести реконструкцию существующих водозаборных узлов, включающую бурение и ввод в эксплуатацию новых скважин, замену изношенного насосного оборудования на существующих артезианских скважинах, тампонирование скважин, выработавших срок, эксплуатация которых ведёт к загрязнению водоносных горизонтов;

- завершить строительство и ввести в эксплуатацию водовод диаметром 630 мм, объединяющий ВЗУ №2 и ВЗУ №7;

- построить и запустить в эксплуатацию станции доочистки питьевой воды (обезжелезивания) на водозаборных узлах №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14.

- реконструировать с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей существующие насосные станции второго и третьего подъёма;

- проводить постоянный контроль наличия техногенных загрязнений в артезианской воде эксплуатируемых  водоносных горизонтов на территории городского округа;

- построить водоводы, между ВЗУ №2 и ВЗУ №3 диаметром 300 мм для подачи воды от ВЗУ №3 на станцию обезжелезивания ВЗУ №2.

- Финансовые показатели реализации генерального плана

| Поз. | Наименование мероприятий | Всего, млн. рублей | Периоды реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-2014 гг. | 2014-2017 гг. | 2017-2020 гг. |
|  |  |  | Итого | Источники финансирования | Итого | Источники финансирования | Итого | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | Бюджет, внебюджетное финансирование | Внебюджетное финансирование |  | Бюджет городского округа | Бюджет, внебюджетное финансирование | Внебюджетное финансирование |  | Бюджет городского округа | Бюджет, внебюджетное финансирование | Внебюджетное финансирование |
| 1 | Стоимость мероприятий по подготовке документации по планировке территории | 92,57 | 41,87 | 41,87 | - | - | 19,56 | 19,56 | - | - | 31,14 | 31,14 | - | - |
| 2 | Стоимость реализации мероприятий социальной инфраструктуры | 7341,5 | 3462,6 | 833,7 | - | 2628,9 | 1850,8 | 87,6 | - | 1763,2 | 2028,1 | 344,3 | - | 1683,8 |
| 3 | Стоимость реализации мероприятий инженерной инфраструктуры – всего, в том числе: | 14511,6 | 2658,3 | 41,0 | 170,0 | 2447,3 | 5056,85 | 137,0 | 620,0 | 4299,85 | 6796,45 | 199,5 | 860,0 | 5736,95 |
| 3.1. | Водоснабжение | 2440,0 | 931,0 | 21,0 | - | 910,0 | 942,0 | 22,0 | 100,0 | 820,0 | 567,0 | 17,0 | 300,0 | 250,0 |
| 3.2. | Бытовая канализация | 4383,0 | 1193,0 | 20,0 | 170,0 | 1003,0 | 1695,0 | 20,0 | 520,0 | 1155,0 | 1495,0 | 20,0 | 560,0 | 915,0 |
| 3.3. | Организация поверхностного стока | 1000,0 | 370,0 | - | - | 370,0 | 420,0 | - | - | 420,0 | 210,0 | - | - | 210,0 |
| 3.4. | Теплоснабжение | 5342,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 1728,25 | 95,0 | - | 1633,25 | 3573,75 | 162,5 | - | 3411,25 |
| 3.5. | Газоснабжение | 59,7 | 4,5 | - | - | 4,5 | 12,0 | - | - | 12,0 | 43,2 | - | - | 43,2 |
| 3.6. | Электроснабжение | 1286,9 | 119,8 | - | - | 119,8 | 259,6 | - | - | 259,6 | 907,5 | - | - | 907,5 |
| 4 | Стоимость реализации мероприятий транспортной инфраструктуры | 8518,0 | 4970,0 | - | 4970,0 | - | 2073,0 | - | 2073,0 | - | 1475,0 | - | 1475,0 | - |
| 5 | Стоимость реализации мероприятий по охране окружающей среды | 41,158 | 36,758 | 1,758 | 35,0 | - | 2,05 | 2,05 | - | - | 2,35 | 2,35 | - | - |
|  | ВСЕГО: | 45016,43 | 13827,83 | 959,328 | 5345,0 | 7523,5 | 14059,11 | 383,21 | 3313,0 | 10362,9 | 17129,49 | 776,79 | 3195,0 | 13157,7 |

Перечень основных направлений развития централизованной системы водоснабжения

| Поз. | Наименование | Местоположение | Расчётная стоимость, всего, млн. рублей | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1 | Реконструкция ВЗУ №1 | Мкр. «Северное Кучино», ул. Жуковского | 60 | 60 |  |  | Внебюджетные средства |
| 1.2 | Реконструкция ВЗУ №2 со строительством станции обезжелезивания | Мкр. «Южное Кучино» | 170 | 170 |  |  | Внебюджетные средства |
| 1.3 | Реконструкция ВЗУ №4 |  | 35 |  | 35 |  | Внебюджетные средства, инвестиционная надбавка и средства предприятия |
| 1.4 | Реконструкция ВЗУ №5 со строительством станции обезжелезивания | Мкр. «Восточный», ул. Пионерская | 200 | 50 | 150 |  | Внебюджетные средства |
| 1.5 | Реконструкция ВЗУ №6 со строительством станции обезжелезивания | Мкр. «Саввино», ул. 1 Мая | 200 | 50 | 150 |  | Внебюджетные средства |
| 1.6 | Реконструкция ВЗУ №7 | Мкр. «Восточный», ул. Загородная | 100 |  | 100 | - | Областной бюджет и внебюджетные средства |
| 1.7 | Реконструкция ВЗУ №8 со строительством станции обезжелезивания | Мкр. «Северное Кучино», ул. Парковая | 180 | 80 | 100 | - | Внебюджетные средства |
| 1.8 | Реконструкция ВЗУ №9 со строительством станции обезжелезивания | Мкр. «Центральный», ул. Маяковского | 200 | 150 | 50 |  | Внебюджетные средства |
| 1.9 | Реконструкция ВЗУ №10 | Мкр. «Павлино» | 150 | 100 | 50 |  | Внебюджетные средства |
| 1.10 | Реконструкция ВЗУ №14 | Мкр. «Купавна», ул. Адмирала Кузнецова | 50 | 50 |  |  | Внебюджетные средства |
| 1.11 | Строительство нового ВЗУ производительностью 10 тыс. куб./м сутки | Мкр. «Восточный», ул. Пионерская | 200 |  | 100 | 100 | Внебюджетные средства |
| 1.12 | Реконструкция четвёртого пускового комплекса ВОСВ – завершение строительства второго водовода от ВЗУ №7 до ВЗУ №2 диаметром 630 мм | От ул. Загородная до ул. Почтовая | 300 |  |  | 300 | Областной бюджет |
| 1.13 | Строительство водовода между ВЗУ №2 и ВЗУ №3 диаметром 300 мм | От ул. Почтовая до ул. Береговая | 10 | 10 |  |  | Внебюджетные средства |
| 1.14 | Строительство водовода между ВЗУ №2 и ВЗУ №1 диаметром 200 мм | От ул. Почтовая до ул. Жуковского | 15 | 15 |  |  | Внебюджетные средства |
| 1.15 | Реконструкция насосных станций третьего подъёма с автоматизированной системой управления и диспетчеризацией | По городу | 50 | 30 | 20 |  | Внебюджетные средства, инвестиционная надбавка и средства предприятия |
| 1.16 | Строительство насосных станций третьего подъёма для многоэтажных домов новостроек «Центр-2» | Площадка «Центр-2» | 50 | 10 | 20 | 20 | Внебюджетные средства |

| 1.17 | Реконструкция существующих и строительство новых магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей | По городу | 100 | 35 | 35 | 30 | Внебюджетные средства, инвест.надбавка и средства предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Строительство водовода и водораспределительного узла для водоснабжения микрорайона «Центр-2» от Московского водопровода |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Внебюджетные средства |
| 1.19 | Подключение к системе централизованного водоснабжения частного сектора | По городу | 20 | 6 | 7 | 7 | Городской бюджет |
| 1.20 | Проведение работ по установке узлов учёта воды в городском жилом фонде и на всех предприятиях | По городу | 50 | 15 | 15 | 10 | Средства абонентов и бюджет |
|  | Итого: |  | 2440 | 931 | 942 | 567 |  |

# Финансовая потребность на осуществление программных мероприятий развития централизованной системы водоснабжения.

# Реализация мероприятий и объемы финансирования будут уточняться и планироваться с учетом финансовых возможностей предприятия, прогнозов социально-экономического развития города в соответствии с действующим законодательством.

# На период реализации Программы планируется использовать :

# -финансовые средства из структуры себестоимости по разделу текущий и капитальный ремонт будут направляться  на ремонт существующего оборудования и инженерных  сооружений предприятия.

# - финансовые средства получаемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение будут направляться на выполнение работ предусмотренных программой развития систем водоснабжения.

# Величина инвестиционной надбавки к тарифу утверждена в размере 1,16 руб./м3.

# Планируемый объем услуг по водоснабжению:

# 2012 год

# объем в год-  12 530,0 тыс.м3

# среднее в сутки- 34,3 тыс.м3

# 2020 год

# объем в год-  13 574,2 тыс.м3

# среднее в сутки- 37,2 тыс.м3

# перспектива после 2020 года

# объем в год-  16 094,1 тыс.м3

# среднее в сутки- 44,09 тыс.м3

| №№ п/п | Источник финансирования | Ед. Изм. | Необходимые объемы финансирования (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2020 г. | перспектива |
| 1. | Инвестиционная надбавка к тарифам | млн.руб. | 14,5 | 15,7 | 18,7 |
| 2. | Другие источники финансирования | млн.руб. | 916,5 | 926,3 | 548,3 |
| 3. | Всего по водоснабжению | млн.руб. | 931,0 | 942,0 | 567,0 |

# Финансовые средства  необходимые для выполнения  Программы развития систем водоснабжения в размере 2 391,1 млн.руб.  планируется

# Выполнять за счет средств  инвесторов-застройщиков и других источников финансирования.

Раздел 4.Водоотведение.

В городе Железнодорожном централизованная система канализации принимает стоки от жилой застройки и промышленных предприятий. Город канализован почти полностью, за исключением ряда районов с индивидуальной жилой застройкой (Северное Кучино, Саввино).

Канализование города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе 14 канализационных насосных станций (КНС) в Районную КНС «Фенино», перекачивающую сточные воды по напорному коллектору диаметром 1400 мм, проложенному от д. Фенино до Люберецкой станции аэрации.

Главный самотечный канализационный коллектор диаметром 2000 мм, собирает стоки г. Балашихи, г. Железнодорожного, объектов Балашихинского района и транспортирует их в Районную КНС. В настоящее время по этому коллектору на КНС «Фенино» поступает до 102 тыс. куб. м/сут сточных вод. Состояние существующего коллектора и насосной станции аварийное, в связи с чем необходимо в ближайшее время завершить начатые работы по прокладке напорного коллектора 2 диаметра по 1400 мм, строительство которого включено в Областную целевую программу «Обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения до 2006 года». Районная КНС на сегодняшний день резервных мощностей не имеет. Начатая в 1987 году реконструкция прекращена из-за отсутствия финансирования из областного бюджета. Для нормального функционирования и дальнейшего развития системы канализации не только городского округа Железнодорожный, но и части Восточного региона Московской области, необходимо строительство новой Районной станции большей производительности и новым оборудованием.

Район Северное Кучино канализуется в канализационный коллектор диаметром 2000 мм..

Район Южное Кучино канализуется в самотечный коллектор диаметром 600 мм, куда подключается напорная линия диаметром 200 мм от КНС в пос. Салтыковка. Далее стоки сбрасываются в коллектор диаметром 2000 мм..

В районах Керамкомбинат – Павлино стоки собираются самотечными коллекторами диаметром 1000мм и 600 мм с последующим подключением их к коллектору диаметром 2000 мм..

Канализационные стоки жилой застройки района Жилгородок и микрорайона Ольгино поступают на КНС №4и №4а и далее двумя напорными коллекторами диаметром 300 мм, проложеными вдоль Носовихинского шоссе - к канализационному коллектору диаметром 2000 мм..

Сточные воды от жилой застройки в районе улицы Юбилейной и Саввинского шоссе перекачиваются КНС №1, №1а и КНС №2 через камеру гашения напора в самотечный коллектор диаметром 500 мм, проложенный вдоль ул. Загородной и далее в КНС №3а.

Стоки от многоэтажной застройки Старая Купавна Ногинского района, от микрорайонов МАРЗ и Заря Балашихинского района и от мкр. «Купавна», напорно- самотечным коллектором протяженностью около 20 км подаются на КНС №5. Также на КНС № 5 попадают стоки от мкр. Купавна г,о. Железнодорожный через КС 7 и КНС 2 и 3 (мкр. Купавна) Далее – напорным трубопроводом в две нитки (диаметром  350 мм и 500 мм) и самотечным коллектором диаметром 800 и далее 1000 мм передаются на КНС №3а. На КНС №3, подаются стоки Центрального района города. Далее, от насосных станций №3 и №3а, по напорным коллекторам диаметром 600 мм стоки подаются через камеру гашения в канализационный коллектор диаметром 2000 мм. Частный сектор мкр.  «Купавна»  централизованной  системой  канализации  охвачен частично. В  жилой  застройке  и общественных зданиях микрорайона Купавна используются септики.

. Частный сектор мкр. «Купавна» централизованной системой канализации не охвачен. В жилой застройке и общественных зданиях используются выгреба.

Состояние вышеуказанных напорно-самотечных коллекторов не удовлетворительное, требуется их перекладка. Требуется обследование канализационного коллектора диаметром 2000 мм. Необходима реконструкция  и замена оборудования на КНС №3 и №3а, замена двух дюкеров через реку Пехорку. Кроме того требуется замена дюкеров через реку Пехорка на Павлинском коллекторе, коллекторе от предприятия Прогресс и дюкера в Гидрогородке.

На КНС №3 и №3а проложены напорные коллекторы в одну нитку, которые работают на полную мощность и не имеют резерва, в связи с чем необходимо строительство вторых ниток коллекторов.

Ряд предприятий и организаций города, а именно: НИТИ, «Мостермостекло», ДОК-6, ООО «Рострубпласт», в/ч 35533- имеют свои канализационные сети и КНС. Стоки от этих предприятий поступают в централизованную систему городской канализации.

Общее водоотведение по г. Железнодорожному составляет 36 тысяч куб. м/сутки. Протяженность канализационных сетей города, находящихся на балансе МУП «Водоканал», составляет 184,4 километров.

Характеристики канализационных насосных станций  МУП «Водоканал» г. Железнодорожного.

| Наименование и расположение КНС | Год ввода | Мощность м³/час | Оборудование КНС | Кол-во насосов | Размеры КНС м | Глубина КНС, м | Диаметры коллекторов, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подводящий | Отводящий |
| КНС-1а Ул. Юбилейная | 2006 | 160 | Насосы, решетки | 3 | 9,65*4,56 Д=5,92 | 6,94 | 200 | 200 |
| КНС-2а Ул. Юбилейная | 2011 | 450 | Насосы, корзина | 3 | 9*9 Д=9 | 5 | 600 | 2*300 |
| КНС-3 Ул. Промышленная,50в | 1961 | 1100 | Насосы, решетка | 3 | 13,9*6,6 Д=12 |  | 1000 | 600 |
| КНС-3а Ул. Промышленная, 52в | 1970 | 1100 | Насосы, решетка | 3 | 7,6*4,7 Д=12 |  | 1000 | 500 |
| КНС-4 Ул. Граничная, 4в | 1949 | 200 | Насосы, решетка | 2 | 9,7*9,6 Д=6,8 | 6,3 | 500 | 300 |
| КНС-4а Ул. Граничная, 4 стр.1 | 2006 | 200 | Насосы, дробилка | 2 | Д=6 | 8 | 500 | 2*300 |
| КНС-5 Деревня Черное | 1967 | 1200 | Насосы, решетка | 3 |  |  | 400 | 400, 630 |
| КНС-6 Мкр. Купавна, Госпитальный пер.1в |  |  | Насосы, решетка | 3 |  | 6 | 400 | 2*300 |
| КНС-7 Мкр. Купавна, Госпитальный пер.1в | 1980 |  | Насосы, решетка | 4 |  | 8 | 400 | 200 |
| КНС-8 Мкр. Купавна, ул. Горшкова |  |  | Насосы, корзины | 3 |  | 8 | 300 | 2*150 |
| КНС-9 Поселок МАРЗ | 1975 | 250 | Грабли, дробилка | 2 |  |  | 300 | 300 |
| КНС-10 Поселок Агрогородок | 2002 | 10,4 | Насосы, корзина | 2 |  |  | 100 | 50 |

Перечень параметров фенинской канализационной насосной станции ФРКНС

|  | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения | (населенный пункт) | Московская обл. Балашихинский район, д. Фенино |
| 2 | Год окончания строительства | год | 1971 |
| 3 | Балансовая стоимость на 2005 г. | млн. руб. | 9,046 |
| 4 | Производительность | м3/час | 5000 |
| 5 | Состав оборудования для очистки сточных вод: |  |  |
| 5.1 | - грабли механические МГ-8Т | шт. | 2 |
| 5.2 | - дробилка молотковая ДК-1,0 | шт. | 1 |
| 6 | Насосы: | шт. | 5 |
| 6.1 | - СДВ 7200/29 производительность мощность | шт. м3 кВт | 1 7200 1000 |
| 6.2 | - СДВ 4000/28 производительность мощность | шт. м3/час кВт | 3 4000 500 |
| 6.3 | - СДВ 2700/28 производительность мощность | шт. м3/час кВт | 1 2700 400 |
| 7 | Состояние зданий и сооружений | уд/неуд | УА- |
| 8 | Место сброса стоков от ФРКНС |  | Люберецкая станция очистки |
| 9 | Наименование электроснабжающей организации |  | МОЭСК |
| 10 | ТП основного электроснабжения |  | ПС № 22 |
| 11 | ТП резервного электроснабжения |  | ПС № 500 |

Перечень параметров канализационных трубопроводов по г. Железнодорожному

| № № | Наименование населенного пункта | Назначение | Материал | Диаметр, мм | Протяжен., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Железнодорожный | Канализационные сети | Чугун, сталь. . асбоцемент, полиэтилен, железобетон, керамич. | 100-200 205-300 350-500 600-900 1000-2000 | 94,6 19,3 43,4 21,2 5,9 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 184,4 |

Расчетное водоотведение.

Нормы водоотведения от населения согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Водоотведение от предприятий определено исходя из расчетного водопотребления, за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения.

Результаты суммарного расчета расходов сточных вод от городского округа Железнодорожный сведены в данной таблице.

| №№ п/п | Потребители | Водоотведение максимально-суточное |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. Тыс.м3/сутки | 2020 г. Тыс.м3/сутки | Перспектива Тыс.м3/сутки |
| I . Стоки г.о. Железнодорожный |
| 1. | Население с учетом предприятий и учреждений соц.культ.быта | 41,2 | 44,6 | 53,1 |
| 2. | Пром. предприятия | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3. | Неучтенные расходы | 6,0 | 6,6 | 8,0 |
| ИТОГО стоки г.о.Железнодорожный | 49,8 | 53,8 | 63,7 |
| II . Стоки Балашихинского района |
| 1. | Водоотведение от абонентов Балашихинского района | 11,1 | 12,0 | 14,3 |
| III . Стоки Ногинского района |
| 1. | Водотведение от абонентов Ногинского района (ст.Купавна) | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
| ВСЕГО объем водоотведения МУП «Водоканал» г. Железнодорожный | 62,4 | 67,4 | 79,9 |

В связи с отсутствием данных по увеличению объема сточных вод поступающих от абонентов Балашихинского и Ногинского районов, увеличение по годам для иных районов принимаем на уровне роста объемов в г.о. Железнодорожный.

Таким образом, максимальное водоотведение в сутки от абонентов МУП «Водоканал»  г.о. Железнодорожный составит:

- на 2012 год- 62,4 тыс.м3/сутки

-на 2020 год- 67,4 тыс.м3/сутки

-на перспективу- 79,9 тыс.м3/сутки

Объем сточных вод поступающих от г. Балашиха непосредственно на Фенинскую районную канализационную станцию (ФРКНС) в данный объем не включены и должны учитываться дополнительно при расчете объема сточных вод поступающих на ФРКНС.

Объем водоотведения МУП «Водоканал» г.Железнодорожный составит:

| Объем в год | 2012 г. тыс.м3/сутки | 2020 г. тыс.м3/сутки | Перспектива тыс.м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16820,0 | 20500,0 | 24300,0 |

Предлагаемые мероприятия для улучшения работы системы водоотведения

Система канализации города имеет достаточное развитие и в настоящее время работает удовлетворительно, однако, основные сооружения городской канализации эксплуатируются в течение длительного срока и имеют значительную степень изношенности в результате чего требуется:

- срочное строительство новой РКНС в д. Фенино;

- реконструкция с заменой оборудования на КНС №3 и №3а с капитальным ремонтом существующих напорных коллекторов и прокладкой дополнительных ниток напорных коллекторов;

- завершение строительства двух ниток канализационного напорного коллектора диаметром по 1400 мм от ФРКНС до Люберецкой станции аэрации и строительство второй нитки напорного коллектора от КНС № 5

- замена пяти дюкеров через реку Пехорку;

- обследование и капитальный ремонт Главного самотечного коллектора диаметром 2000 мм Балашиха - ФРКНС;

- прокладка канализационных сетей в частном секторе мкр. «Купавна», «Саввино», «Ольгино», «Гидрогородок».

- Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) для новых микрорайонов  «Центральный» и «Центр 2»

Схема канализации.

Проектируемая схема канализации предусматривает развитие городского округа, его первоочередной и перспективной застроек, исходя из увеличения степени благоустройства, развития промышленности и учреждений соцкультбыта.

Для городского округа принята совмещенная схема хозяйственно-бытовой и производственной канализации с учётом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

В проекте генерального плана предусматривается:

- строительство новой Районной канализационной насосной станции (РКНС);

- строительство новой КНС №2а, взамен ликвидируемой КНС №2, попадающей под застройку;

- реконструкция КНС № 3 и №3а, КНС №4, КНС №7;

- строительство 2-х дополнительных напорных ниток коллекторов диаметрами по 600 мм от КНС №3 и КНС №3а,  дополнительных напорных ниток коллекторов от КНС № 4, 4а – диаметром 400 – 500 мм; КНС № 5 – диаметром 500 мм, замена пяти дюкеров через реку Пехорка.

- строительство двух ниток напорных коллекторов от Фенинской Районной КНС (ФРКНС) до Люберецкой станции аэрации.

- реконструкция самотечных коллекторов диаметром 500 мм по ул. Автозаводской, диаметром 400 мм по ул. Саввинской, диаметром 1000 мм до КНС №3 и 3а;

- строительство новых КНС в планировочных районах «Центр», «Саввино»,  Ольгино.

Планировочный район «Северное Кучино».

Сточные воды от существующей и предполагаемой застроек первой и перспективной очередей строительства планировочного района будут поступать непосредственно в самотечный коллектор Балашиха − ФРКНС диаметром 2000 мм, проходящий по территории района. При этом предлагается:

На первую очередь − строительство коллектора вдоль ул. Восточная и Леоновского шоссе до коллектора Балашиха − ФРКНС от многоэтажной застройки первой очереди строительства.

На расчётный срок − строительство коллектора вдоль ул. Народная и сетей от существующей индивидуальной застройки по улицам Ботаническая, Клёновая. Строителей, Парковому переулку.

Планировочный район «Южное Кучино»

Сточные воды от существующей и планируемой застроек так же будут поступать в самотечный коллектор Балашиха − ФРКНС. При этом протяжённость предполагаемых к строительству участков сетей не значительна.

Планировочный район «Керамик»

Для отвода сточных вод в планировочном районе предполагается, строительство новых коллекторов с использованием существующих магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Планировочный район «Павлино»

Отвод сточных вод от проектируемой застройки по очередям строительства предполагается в реконструируемые существующие коллектора диаметром 400 мм (с увеличением до 500 мм) и 600 мм при строительстве отдельных участков канализационных сетей диаметром 200 – 300 мм.

Планировочный район «Центральный»

Территория планировочного района условно разбита на два бассейна стока:

- существующая застройка северо-западной части района, застройка вдоль ул. Кооперативной, мкр. «Ольгино» канализуются на КНС №4а. Стоки от планируемой застройки I-ой очереди строительства в этой части района при строительстве участков самотечных сетей предполагается отводить на КНС №4 после её реконструкции и строительства дополнительной напорной нитки коллектора диаметром 400 мм

- с целью разгрузки КНС №3 и 3а существующая застройка северо-восточной и перспективная застройка центральной частей планировочного района будут канализоваться в планируемые к строительству канализационные очистные сооружения.(КОС) производительностью 20 тыс. м3/сутки

Архитектурно-планировочным решением генерального плана предлагается вынос предприятия ДОК-6 и ликвидация существующей КНС с переключением абонентов к городским сетям канализации.

Планировочный район «Восточный».

Канализование существующей застройки планировочного района осуществляется сетью напорно-самотечных трубопроводов с использованием станций перекачки стоков КНС №1 и КНС №2 и 2а в приемную камеру КНС № 3 и 3а.

Объекты первой очереди строительства будут подключены к существующим сетям канализации при их реконструкции.

Планировочный район «Саввино».

Жилая зона района представлена в основном существующей индивидуальной застройкой, не подключённой к централизованной системе канализации. На расчётный срок предлагается канализование многоэтажной застройки, размещаемой в северо-восточной части района, предлагается сетью проектируемых трубопроводов в приёмную камеру проектируемой КНС «Саввино», куда будут так же подаваться стоки от многоэтажной застройки района «Восточный». Далее стоки по двум напорным коллекторам (2 х 400 мм) перекачиваются к проектируемому самотечному коллектору диаметром 800 мм.

На перспективу − предлагается подключение к централизованной сети канализации всей существующей и проектируемой индивидуальных застроек с прокладкой новых сетей, строительство КНС в индивидуальном секторе перспективной застройки с прокладкой напорных коллекторов до самотечного коллектора диаметром 1200 мм, подающего стоки в КНС №3а.

Планировочный район «Купавна».

Сточные воды планировочного района «Купавна» поступают в канализационный коллектор диаметром 400 мм завода «Акрихин».

На первую очередь в районе предусматривается:

- реконструкция основного коллектора «Акрихин»;

- строительство канализационной сети, обеспечивающей отвод стоков от планируемых многоэтажной и индивидуальной застроек;

- реконструкция КНС-7 «Купавна».

- реконструкция существующего самотечного коллектора от КГ до коллектора  от завода «Акрихин» с увеличением диаметром до 600 мм

  - Перечень основных направлений развития системы водоотведения.

| Поз. | Наименование | Местоположение | Расчётная стоимость, всего, млн. рублей | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
|  | 2. Бытовая канализация |  |
| 2.1 | Строительство новой межрайонной канализационной насосной станции производительностью 300 тыс. куб. м/сут | Дер. Федино | 1200 | 400 | 400 | 400 | Внебюджетные средства и областной бюджет |
| 2.2 | Реконструкция КНС №3 и №3А | Мкр. «Саввино» | 60 |  | 60 |  | Внебюджетные средства |
| 2.3 | Реконструкция КНС №4 | Ул. Граничная | 80 |  | 40 | 40 | Внебюджетные средства |
| 2.4 | Реконструкция КНС №7 | Мкр. «Купавна» | 30 |  | 30 |  | Внебюджетные средства |
| 2.5 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 40 тыс. куб. /сутки | Промышленная зона | 1000 | 500 | 250 | 250 | Внебюджетные средства |
| 2.6 | Завершение строительства двух ниток канализационного напорного коллектора диаметром 1400 мм от ФРКНС до Люберецкой станции аэрации |  | 210 | 100 | 100 |  | Областной бюджет и внебюджетные средства |
| 2.7 | Замена трёх дюкеров через р. Пехорку | 2 дюкера в мкр. «Павлино», 1 в мкр. «Кучино» | 18 | 8 | 10 |  | Внебюджетные средства |
| 2.8 | Обследование и реконструкция Главного самотечного коллектора диаметром 2000 мм г. Балашиха – ФРКНС в черте г. Железнодорожный | От ул. Лесные поляны до ФРКНС | 1000 | 50 | 400 | 550 | Областной бюджет и внебюджетные средства |
| 2.9 | Прокладка канализационных сетей в частном секторе мкр. «Купавна», «Саввино», «Ольгино», «Гидрогородок» |  | 60 | 20 | 20 | 20 | Бюджет |
| 2.10 | Строительство двух дополнительных ниток напорных коллекторов диаметром по 600 мм от КНС №3 и КНС №3А | От мкр. «Саввино» до мкр. «Павлино2 | 250 |  | 125 | 125 | Внебюджетные средства |
| 2.11 | Строительство дополнительной нитки напорного коллектора диаметром 400 -500мм от КНС №4,4А |  | 25 |  | 25 |  | Внебюджетные средства |
| 2.12 | Строительство дополнительной нитки напорного коллектора диаметром 500мм от КНС №5 | От д. Чёрная до ул. Загородная | 15 | 15 |  |  | Внебюджетные средства |
| 2.13 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 500 мм по ул. Автозаводской |  | 55 |  | 55 |  | Внебюджетные средства |
| 2.14 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 400 мм по ул. Саввинской | От стадиона «Строитель» до Саввинского пруда | 40 |  | 40 |  | Внебюджетные средства |
| 2.15 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1200 мм до КНС №3 и КНС №3А | От ул. Загородная до КНС | 100 | 20 | 50 | 30 | Внебюджетные средства |
| 2.16 | Строительство новых КНС в микрорайонах «Центральный», «Саввино», «Ольгино» |  | 180 | 60 | 70 | 50 | Внебюджетные средства |
|  | Реконструкция существующих и строительство новых магистральных и внутриквартальных канализационных сетей |  | 60 | 20 | 20 | 20 | Внебюджетные средства, инвестиционная надбавка и средства предприятия |
|  | Итого: |  | 4383 | 1193 | 1705 | 1483 |  |

Финансовая потребность  на осуществление программных мероприятий развития централизованной системы водоотведения.

Реализация мероприятий и объемы финансирования будут уточняться с учетом прогнозов социально-экономического развития города и финансовых возможностей предприятия.

-Финансовые средства из структуры себестоимости по разделу текущий, капитальный ремонты в связи со значительным износом  основных фондов будут направляться на ремонт основных фондов, состоящих на балансе предприятия.

- В связи с большой задолженностью  потребителей за услуги водоотведения и необходимостью полной сто процентной оплаты услуг за получаемые энергоресурсы, предприятие не будет иметь возможность направлять амортизационные отчисления на выполнение мероприятий комплексным планом развития.

Величина инвестиционной надбавки  утвержденной на водоотведение- 0,57 руб./м3.

Учитывая жесткое ограничение  роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги,  принимаем величину инвестиционной надбавки на 2020 год и перспективу на уровне утвержденной.

| №№ п/п | Источники финансирования | Ед. Изм. | Необходимые объемы финансирования (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2020 г. | перспектива |
| 1. | Инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение | млн.руб. | 9,6 | 11,7 | 13,9 |
| 2. | Другие источники финансирования | млн.руб. | 1183,4 | 1 693,3 | 1 469,1 |
| ВСЕГО финансирование | млн.руб. | 1 193,0 | 1 705,0 | 1 483,0 |

Раздел 5. Электроснабжение.

Характеристика систем электроснабжения городского округа Железнодорожный. Комплексное развитие системы электроснабжения. Анализ существующей организации системы электроснабжения.

#### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение города осуществляется от семи питающих подстанций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (№22, 27, 100, 306, 419, 500, 696). Электроэнергия по фидерам поступает на распределительные пункты (РП и РТП) ЗАО «Электросетьэксплуатация»(52 питающие кабельных линий 6-10 кВ), откуда распределяется на трансформаторные подстанции (ТП), расположенные на территории города. Трансформаторы этих подстанций понижают напряжение с 6/10 кВ до 0,4 кВ, и энергия по кабельным и воздушным городским сетям передается к электроприёмникам. Таким образом, электрическая энергия внутри города распределяется по определенной системе электроснабжения — комплекса распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, и сетей различных напряжений.

За последние несколько лет прирост нагрузки на существующие сети составил 30 %, ежегодно увеличивается отпуск электроэнергии в сеть.

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть от ОАО «МОЭСК», тыс.кВт*ч | 273243,8 | 331097,6 | 322464,8 | 358774,7 | 355352,1 | 360920,8 |
| Поступление электрической мощности, тыс.кВА | 39,0 | 47,3 | 46,1 | 51,3 | 50,8 | 51,6 |

Технологические объекты системы электроснабжения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Распределительно-трансформторные подстанции (РТП) | шт. | 41 |
| Трансформторные подстанции (ТП) | шт. | 199 |
| Комплектные трансформторные подстанции (КТП) | шт. | 55 |
| Трансформаторы, установленные в РТП, ТП, КТП | шт. | 515 |
| Суммарная установленная мощность силовых трансформатров | МВА | 253 |

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения г.о. Железнодорожный являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- отсутствие резерва мощностей центров питания, обеспечивающих электроснабжение г.о. Железнодорожный;

- высокая степень износа основных фондов сетей электроснабжения                                г.о Железнодорожный (80%).

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- Реконструкция и модернизация существующих подстанций и сетей электроснабжения.

- Строительство новых и полная замена изношенных РТП, ТП и КТП.

- Реализация программы энергосбережения.

#### Электрические сети

Питающие сети РП, РТП, ТП и КТП выполнены кабельными линиями на напряжение 6 и 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6/10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными ТП.

Кабельные сети 6 и 10 кВ проложены в земле, в траншеях.

Общая протяженность кабельных линий 6/10 кВ – 446км.

Техническое состояние электрических сетей г.о. Железнодорожный – удовлетворительное.

Основной проблемой эксплуатации электрических сетей г.о. Железнодорожный является  значительная степень износа сетей.

Для обеспечения существующих и проектируемых к застройке территорий  города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- строительство новых и перекладка КЛ 10, 6, 0,4 кВ;

- использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена

при прокладке КЛ.

Для ЗАО "Электросетьэксплуатация" утвержден норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011г., при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере 1263000 тыс.кВт/ч – 13,31% от отпуска электроэнергии в сеть.

#### Потребители

Потребителями электрической энергии в г.о. Железнодорожный являются  промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта города. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 6, 0,4 кВ.

Схема построения сетей 6/10 кВ, техническое состояние оборудования ТП, КЛ 0,4 кВ и ВЛ в целом соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения и обеспечивают нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения потребителей электроэнергии г.о. Железнодорожный.

Предприятием ежегодно, в соответствии с утвержденным планом,  с привлечением специализированной организации, производится техническое освидетельствование состояния зданий ТП, оборудования, сетей электроснабжения на предмет соответствия их действующим нормам.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

– повреждение КЛ 6/10 кВ сторонними организациями или гражданами;

– выход из строя кабеля из-за старения его изоляции, изоляции муфты;

– выход из строя ВЛ из-за падения ветвей деревьев во время сильного ветра;

– выход из строя ВЛ из-за сбивания ж/б опор автотранспортом при ДТП.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города в программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение социально-значимых объектов города.

Фактическое состояние качества электрической энергии, отпускаемой ЗАО "Электросетьэксплуатация" потребителям г. Железнодорожный подтверждено органом по сертификации ООО «Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав потребителей» (рег.№ РОСС RU.0001.10АЯ42) на соответствие требованиям ГОСТ 13.109-97 (раздел 5, п.п. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6). Орган по сертификации принял следующее решение: электрическая энергия, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей ЗАО "Электросетьэксплуатация", соответствует требованиям ГОСТ 13.109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

Предприятию выдан Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ42.В28885 сроком действия по 15.09.2014г.

## Программа развития электроснабжения

#### Основные направления модернизации системы электроснабжения

На основании анализа существующей схемы электроснабжения, условий резервирования, развития промышленности и прогнозируемого роста электрической нагрузки городского округа, связанного с новым строительством, можно сделать следующий вывод.

Подстанции и сети г. о. Железнодорожный не располагают резервом мощности для планируемого строительства, что будет сдерживать рост нового строительства.

Для нормального электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии городского округа и надежности электроснабжения ОАО «МОЭСК» предусматривало строительство новой ПС 110 кВ «Ольгино» на юго-восточной окраине города. На данный момент в микрорайоне «Ольгино» ОАО «Межрегионгаз» построил одноименную ГТУ ТЭЦ с четырься агрегатами мощностью 18,8 МВт.

В планах ОАО «МОЭСК» также реконструкция ПС №22 «Кучино» с установкой двух дополнительных трансформаторов 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА и с заходом на ПС ВЛ-110 кВ.

Программой Правительства МО «Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 го года» предусматривается проведение в г. о. Железнодорожный реконструкии электросетевых объектов: ПС №696 «Прогресс» с увеличением мощности трансформаторов; перевод ПС 35 кВ №27 «Черное» на напряжение 110 кВ с установкой трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х63 МВА и заходом ВЛ-110 кВ; реконструкция ВЛ-110 кВ «Минеральная-Прогресс»; реконструкция ВЛ-110 кВ «Малаховка-Минеральная», реконструкция ВЛ-110 кВ «Кудиново-Минеральная».

Реализация всех проектных предложений, предлагаемых в рамках генерального плана городского округа Железнодорожный, потребует продолжение процесса реконструкции существующих питающих центров с модернизацией оборудования, расширением распредустройств и заменой трансформаторов на более мощные.

Анализ существующей системы электроснабжения г.о. Железнодорожный показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования,  большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития городских территорий указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения потребителей г. о. Железнодорожный, а именно сетей ЗАО "Электросетьэксплуатация", в рассматриваемый период до 2020 года, пойдет по следующим  основным направлениям:

- Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения  недостатков функционирования  электросетей города и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

- Реализация программы энергосбережения.

#### Перечень мероприятий на период 2012- 2021 г.г.

|  | Модернизация трансформаторных подстанций |
| --- | --- |
| № п/п | ТП № | Адрес ТП | Мероприятия по модернизации трансформаторных подстанций | Стоимость, млн. руб (без НДС) | Реализация программы по годам |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 505 | ул. Больничный проезд | Строительство новой ТП. | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 509 | ул. Южная, д.3 | Демонтаж ветхого оборудования. Монтаж ШНН и RM-6. | 3,05 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 510 | ул. Пролетарская, д.4 | Строительство новой РП. | 13,61 |  | 13,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 514 | ул. Пролетарская, д.8 | Демонтаж ветхого оборудования РУ 6 кВ и 0,4 кВ. Монтаж ШНН и RM-6. | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 530 | ул. Маяковского, АТС | Монтаж 2 ВВ в ячейки тр-ров напряжения в РУ-10 кВ (тр-ры напряжения демонтировать) | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 558 | ул. Маяковского, АТС | Демонтаж ветх. оборудования. Монтаж ШНН и RM-6. | 3,05 |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 564 | мкр. Северное Кучино,ул. Гидрогородок, общежитие Гидромедтехникума. | Ликвидация ТП с переводом нагрузки в 591, с установкой второго трансф-ра в 591. | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 565 | пос. 17 лет Октября,Парковый пер.ВЗУ № 8 | Увеличение мощности тр-ров. Демонтаж контакторов. Монтаж ЩО-70 с вводными и секционными рубильниками. | 1,42 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574 | ул. Береговая, д. 4 | Демонтаж ветхого оборудования РУ-0,4кВ. Монтаж ШНН | 1,42 |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 10 | 594 | мкр. «Кучино» Д/К «Кучино» | Демонтаж ветх. оборудования. Монтаж ШНН и RM-6. | 3,05 |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  |
| 11 | 610 | ул. Новая, КБО | Строительство новой ТП. | 5,18 |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |
| 12 | 626 | Саввинское шоссе, д. 19 | Строительство новой ТП. | 5,18 |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |
| 13 | 672 | мкр. «Саввино», ул. Детская, д. 17 | Ликвидация ТП. Необходима переврезка КЛ-6кВ. | 5,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |
| 14 | 675 | мкр. «Саввино», ул. 1 мая, ВЗУ №6 | Перевод ТП с 6 кВ на 10 кВ с реконструкцией РУ-10 кВ (установка 8 ячеек МЭЛ 650 мм) и заменой тр-ров с 6 на 10 кВ. | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |
| 15 | 751 | «Вишняковские дачи», о. Бисерово. | Строительство новой ТП. | 5,63 |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 64,89 | 8,24 | 16,66 | 4,7 | 6,6 | 7,05 | 3,05 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,05 |

|  | Модернизация кабельных линий 6-10 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование перекладываемой КЛ 6/10 кВ | U, В | Длина, км | Стоимость, млн. руб (без НДС) | Реализация программы по годам |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | РП-760 – п/cт 27 МОЭСК | 6 | 4 | 21,75 | 21,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РП-740 – п/cт 27 МОЭСК | 6 | 5 | 27,18 |  | 27,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РП-610 – п/cт 27 МОЭСК | 6 | 1,8 | 9,79 |  |  | 9,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РП-500 – п/ст 696 МОЭСК | 10 | 3 | 16,31 |  |  | 16,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РП-590 – п/ст 696 МОЭСК | 10 | 3,6 | 19,57 |  |  |  | 19,57 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РП-650 – п/ст 419 МОЭСК | 10 | 3,8 | 20,66 |  |  |  |  | 20,66 |  |  |  |  |  |
| 7 | РП-600 – п/cт 27 МОЭСК | 6 | 1,8 | 9,79 |  |  |  |  |  | 9,79 |  |  |  |  |
| 8 | РП-640 – п/cт 419 МОЭСК | 10 | 1 | 5,44 |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  |  |
| 9 | ТП-5024 – ТП-523 | 10 | 1,5 | 8,15 |  |  |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |
| 10 | РП-740 – ТП-741 «А» | 6 | 0,09 | 0,49 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
| 11 | ТП-594 – ТП-595 ТП-594 – ТП-545 | 6 | 0,035 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |
| 12 | РП-640 – п/ст 419 ф.1 | 6 | 0,1 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 13 | ТП-568-ТП-570 | 6 | 1,3 | 7,07 |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  |  |  |
| 14 | РП-750 – РП-760 | 6 | 0,1 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 15 | п/ст 306 – ф. 102, РП-780 | 6 | 0,25 | 1,36 |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |
| 16 | ТП-736 – РП-760 | 6 | 0,1 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 17 | РП-740 «А» -ТП-742 «А» | 6 | 0,48 | 2,61 |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |
| 18 | ТП-543 – ТП-545 | 6 | 1 | 5,44 |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  |
| 19 | ТП-505 – ТП-629 | 6 | 1 | 5,44 |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |
| 20 | РП-600 – ТП-601 | 6 | 0,25 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |
| 21 | РП-600 – ТП-602 | 6 | 0,6 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
| 22 | РП-600 – ТП-603 | 6 | 1,1 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |
| 23 | РП-600 – ТП-605 | 6 | 0,9 | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |
| 24 | ТП-505 – ТП-558 | 10 | 1 | 5,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |
| 25 | РП-550 – ТП-608 | 6 | 0,3 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |
| 26 | ТП-602 – ТП-639 | 6 | 0,2 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |
| 27 | ТП-608 – ТП-617 | 6 | 0,25 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |
| 27 | ТП-608 – ТП-634 | 6 | 0,5 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 |
| итого: | 35,1 | 190,84 | 21,75 | 27,18 | 26,1 | 19,57 | 20,66 | 23,38 | 19,03 | 16,04 | 10,33 | 6,8 |
|  |  | Модернизация кабельных линий 0,4 кВ |  |
| № п/п | ТП | Наименование перекладываемой КЛ 0,4 кВ | Длина, км | Стоимость, млн.руб (без НДС) | Реализация программы по годам |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 501 | ТП-501 – д.8 | 0,2 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 501 | ТП-501 – ЦТП- №1/1 | 0,2 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 503 | ТП-503 – д.5 | 0,1 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 503 | ТП-503 – д.7 | 0,13 | 0,40 |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 504 | ТП-504- – д.39а | 0,1 | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 512, 535 | ТП-512 – ЦТП8/7(1КЛ) ТП-535 – ЦТП8/7(1КЛ) | 0,2 | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 514 | ТП-514 – д/сад № 17 «Петушок» | 0,6 | 1,85 |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 520 | ТП-520 – ЦТП- №2 | 0,22 | 0,68 |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 590 | РП-590 – ЦТП 4/2 | 0,33 | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 591 | ТП-591 – корп. «Б», «А» | 0,6 | 1,85 |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 11 | 593 | ТП-593 – д/сад № 9 | 0,25 | 0,77 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |
| 12 | 608 | ТП-608 - д.11 | 0,7 | 2,16 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |
| 13 | 612 | ТП-612 – д.1 | 0,13 | 0,40 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
| 14 | 618 | ТП-618 – д/сад № 18 | 0,05 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 15 | 626 | ТП-626 кабельн.переем. между д. 19 и д.17 | 0,095 | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
| 16 | 632 | ТП-632 – д. 7 | 0,25 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |
| 17 | 632 | ТП-632 – д. 11/1 | 0,15 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |
| 18 | 633 | ТП-633-д. 1,3,5 | 0,35 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
| 19 | 648 | ТП-648- ЦТП 3/7 | 0,045 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| 20 | 673 | ТП-673 – д. №6а, 6,4,2 ул. Транспортная + д.2 ул. Западная | 0,13 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | ИТОГ | 4,83 | 14,9 | 1,55 | 1,33 | 1,85 | 1,7 | 1,85 | 2,93 | 0,84 | 1,23 | 1,08 | 0,54 |

Раздел 6. Утилизация твердых бытовых отходов.

Мероприятия по санитарной очистке территории города Железнодорожного проводятся в соответствии с Правилами по обеспечению санитарного содержания, организации уборки и благоустройства территории города, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 17.10.2006г., № 03/17.

Сбор и временное хранение твердо-бытовых отходов на территории микрорайонов многоэтажных застроек осуществляют организации города, управляющие жилищным фондом и обслуживающие внутридворовые территории:

1. ООО «ЦентрЖилСервис»

2. ООО «Созидание»

3. ООО «Квартал-2005»

4. ООО «Радиант +»

5. ЖЭО ООО «ЖилКомСоюз»

6. ООО «ЖилКомАльтернатива»

7. ООО «ПрогрессЖилСервис»

8. ООО «КупавнаЖилСервис»

9. ЖСК № 9

10. ТСЖ «Пинерская-19»

11. ТСЖ «Колхозная-11»

12. ТСЖ «Наш Дом»

13. ТСЖ «Виктория»

14. ТСЖ «Ольгино»

15. ТСЖ «Центральное»

16. ТСЖ «Квартал-Париж»

17. ТСЖ «Новое Ольгино»

18. ЗАО «Строймонтажсервис»

19. УК «Скопа-Сервис»

На всех внутридворовых территориях имеются специализированные площадки для размещения контейнеров с оборудованными подъездами для мусоровозного транспорта. В городе имеется 84 контейнерные площадки и установлено 759 шт., контейнеров.

Накопленные твердо-бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом на договорной основе и согласно установленным графикам вывоза между жилищно-коммунальными службами города, обслуживающими внутридворовые территории и лицензированными организациями, осуществляемыми транспортировку твердо-бытовых отходов: ООО «АЛОН-РА», ИП Чертов, ИП Козлов, ООО «ЭНИТ», ООО «Городская служба благоустройства», ООО «С-Дизель», ООО «Авто-Эко-Транс».

Накопленные твердо-бытовые отходы вывозятся на полигоны: ООО «Заготовитель» (Балашихинский район), ООО «Торбеево» (Люберецкий район), ООО «Машково» (Люберецкий район), ООО «Тимохово» (Ногинский район).

На территории самого города Железнодорожного полигоны захоронения твердо-бытовых отходов отсутствуют и размещение их нецелесообразно, так как это окажет дополнительную негативную экологическую нагрузку. В настоящее время город окружен экологически опасными промышленными объектами соседних районов (полигон твердо-бытовых отходов «Кучино» Балашихинский район, завод по переработке биологических отходов «Эколог» Люберецкий район, мусоросжигательный завод «Руднево» г. Москва).

Для обеспечения шумового комфорта жителей города твердо-бытовые отходы удаляются не ранее 8 часов и не позднее 14 часов.

Уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, остановок общественного транспорта, разворотных площадок на конечных станциях общественного транспорта в городе осуществляет транспортное предприятие ОАО «Железнодорожненское дорожно-ремонтное строительное управление».

Прогнозируемые объемы образования твердо-бытовых отходов.

В настоящее время нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, для расчета субсидий по вывозу бытовых отходов, образованных на одного человека в месяц отменены.

По данным Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденного Заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды А.А. Соловьяновым 7 марта 1999 года, среднегодовая норма образования и накопления отходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, составляет 350-450 кг (1,2-1,5 м3) на человека.

Таким образом, исходя из Генерального плана городского округа Железнодорожный при населении в 2012 году в 134,0 тыс. чел., количество отходов в среднем составит 174,2 тыс. куб.м/год, в 2020 году в 140,7 тыс. чел., количество отходов в среднем составит 182,91 тыс.куб.м/год, перспектива (после 2020 года) при населении в 164,9 тыс. чел., количество отходов в среднем составит – 214,37 тыс.куб.м/год.

В то время, как общее количество образования твердо-бытовых отходов от жилого сектора, включая мусор от уборки городских территорий, парковых и рекреационных зон, объектов социальной, образовательной сферы, объектов здравоохранения города и др., составит:

| Прогнозируемый год | Объемы образования |
| --- | --- |
|  | тыс. тонн/год | тыс. куб.м/год |
| 2010 | 156,8 | 784,21 |
| 2013 | 193,4 | 967,21 |
| 2017 | 242,2 | 1211,2 |
| 2020 | 278,8 | 1394,2 |

Данные рассчитаны при условии ежегодного повышения объемов образования твердо-бытовых отходов на 7,8%. На примере данных 2009-2010 годов, предоставленных Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Железнодорожный (2009г. – 723,18 тыс. куб.м.; 2010г. – 784,21 тыс. куб.м).

Увеличение объемов образования отходов будет связано с новым жилищным строительством, предусмотренным Генеральным планом городского округа Железнодорожного, увеличением численности населения, повышением уровня благоустройства жилого фонда.

Основные проблемы санитарной очистки.

Твердо-бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.). Однако проблема состоит в том, что на территории города не осуществляется раздельный сбор различных видов отходов, и отсутствуют дополнительные контейнера и контейнерные площадки для этого.

При переходе к рыночной системе хозяйствования, не были созданы условия, которые стимулировали бы сбор и использование вторичного сырья в новых условиях. Специализированные предприятия, занимавшиеся переработкой вторичных материалов, акционизировались и частично перешли на другие виды деятельности, что привело к резкому уменьшению сбора и использования вторичного сырья.

Наличие в городе территорий, не закрепленных за обслуживающими организациями города, делает  проблематичным уборку от мусора, как частного сектора, так и территорий прилегающих к водоемам.

В границах города Железнодорожного расположены такие лесные массивы как: Фенинский, Ольгинский, Пестовский лесопарки, лесные массивы в мкр. Северное Кучино и Купавна. Территории этих лесных участков захламлены твердо-бытовыми отходами. Данные леса находятся в ведении Ногинского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес», однако работы по их уборке лесничество не проводит. В свою очередь провести уборку вышеуказанных лесов силами города также не представляется возможным из-за отсутствия необходимого финансирования.

Решения проблемы утилизации твердо-бытовых отходов.

Для решения проблемы утилизации и уменьшения накопления твердо-бытовых отходов необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Структурная перестройка системы санитарной очистки.

2. Применение нового отечественного и импортного оборудования для сбора,   хранения, и вывоза твёрдых бытовых отходов. Внедрение контейнерных площадок класса «Универсал» и «Стандарт».

3. Внедрение на территории города системы раздельного сбора мусора. Приобретение контейнеров для сбора различных видов и объемов бытовых отходов.

4. Постепенное уменьшение накопления твёрдых бытовых отходов путем внедрения новых современных высокоэффективных методов сбора, хранения, вывоза, переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО. Приобретение бункеров-накопителей повышенной емкости.

5. Государственная поддержка муниципальных образований и софинансирование мероприятий по очистке от захламления лесных массивов, находящихся в границах муниципальных образований.

Прогнозируемые данные по установке контейнеров и контейнерных площадок с учетом увеличения численности населения в результате перспективной застройки согласно Генерального плана.

| Планируемые районы | Численность населения (тыс. чел.) | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2012г. | 2020г. (по ген. плану) | Перспектива после 2020г. | 2009г. | 2012г. | 2020г. (по ген. плану) | Перспектива после 2020г. | 2009г. | 2012г. | 2020г. | Перспектива после 2020г. |
| 1. Северное Кучино | 8,23 | 9,0 | 9,9 | 9,9 | 54 | 55 | 59 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. Южное Кучино | 6,59 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 38 | 41 | 45 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3.Керамик | 8,41 | 9,2 | 8,2 | 10,1 | 51 | 53 | 46 | 49 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 4. Павлино | 9,24 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 58 | 59 | 59 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5.Центральный | 42,64 | 46,6 | 45,6 | 60,6 | 265 | 268 | 257 | 293 | 30 | 30 | 29 | 33 |
| 6.Восточный | 31,84 | 34,8 | 35,4 | 39,3 | 197 | 201 | 203 | 205 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 7.Саввино | 7,96 | 8,7 | 15,2 | 17,7 | 48 | 54 | 84 | 86 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 8. Купавна | 7,69 | 8,4 | 8,0 | 8,9 | 48 | 51 | 45 | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 |

Перечень основных направлений развития системы санитарной очистки бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество (шт,) | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы сбора ТБО и КГО |
| 1. | Приобретение контейнеров | 300 | Совершенствование сбора ТБО И КГО |
| 2. | Строительство контейнерных площадок ТБО | 100 | Выполнение требований содержания санитарного состояния г.о. Железнодорожный |
| 3. | Приобретение бункеров-накопителей КГО | 102 | Обеспечение экологической безопасности на территории г.о. Железнодорожный |